# PUBLIKACE

Kriteriální hodnocení energetické efektivnosti vybraných elektrospotřebičů při veřejných nákupech a zakázkách

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 – Program EFEKT

Vypracovala společnost ENVIROS, s.r.o.

Na Rovnosti 1

130 00 Praha 3

Tel.: + 420 284 007 498

www.enviros.cz

ve spolupráci se

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Americká 17

120 00 Praha 2

Tel.: + 420 224 252 115

seven@svn.cz,

# Prosinec 2011

# Publikace je určena všem zadavatelům podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek a nákupů na státní, regionální nebo místní úrovni, pokud zakázka vyvolává následnou spotřebu energie.

# Seznam zkratek:

APES		Asociace poskytovatelů energetických služeb

„CE“			značka na výrobku splňující kriteria ekodesignu

CENIA	Česká agentura pro životní prostředí

CHG			stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas)

CO2			kysličník uhličitý

CPU			centrální procesor

GPU			samostatný grafický procesor

ČSN			česká norma

DHL			kurýrní služba

DPH			daň z přidané hodnoty

EFEKT	Program vyhlašovaný každoročně MPO

EN			Evropská norma

EC			Energy Contracting

EK			Evropská komise

EPC			Energy Performance Contracting

ESCO		Společnost energetických služeb (Energy Servis Company)

EST			Energy Saving Trust

GDP			hrubý domácí produkt

GOGREEN	druh přepravní služby s příspěvkem na ekologii

EU			Evropská Unie

IEE			Rozvojový program Intelligent Energy Europe

ISEU			výzkumný projekt (Integration of Standards, Ecodesign and Users)

LED			světelný zdroj (Light-Emitting Diode)

LCC			Náklady životního cyklu (Life Cycle Costs)

LCCA		Analýza nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost Analysis)

MMR ČR	Ministerstvo místního rozvoje

MPO			Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP			Ministerstvo pro životní prostředí

NAPEE	Národní akční plán energetické efektivnosti

NMHC	Nemetanové uhlovodíky

OM			metoda zkoušení a srovnávání elektrického výkonu

OZE			obnovitelný zdroj energie

TEC			typická spotřeba el. energie

Motto: Nejlevnější energie je energie ušetřená

Při podporování úspor energie nejde o úsilí snižovat komfort, životní standard, ale při zachování komfortu a životního standardu snížit s tím spojenou spotřebu energie na minimum.

Pokud jsme rozhodnuti o nezbytnosti nakoupit nový výrobek (nebo budovu či službu), který je spojen se spotřebou energie, měli bychom zvolit  takový, který s cenově srovnatelnými výrobky má nejvyšší energetickou efektivnost. To znamená např. při rozhodnutí o nákupu nového osobního automobilu rozhodnout předem jaké třídy nový automobil potřebujeme a potom ve stejné třídě vyhledat ten energeticky nejefektivnější.

Stranou nemůže zůstat ani pořizovací cena a proto preferujeme rozhodování o nákupu resp. veřejné zakázce pomocí dvou kritérií - ceny a energetické efektivnosti. Vícekriteriální rozhodování nevylučujeme, je rovněž možné, ale jeho transparentnost je již ztížena. Pro veřejné instituce s existující politikou ochrany životního prostředí bude vícekriteriální přístup nezbytností. Proto mu i v publikaci věnujeme dostatečný prostor.

# Shrnutí:

Předložená publikace se věnuje praktickému postupu veřejného sektoru při nákupu nebo pořizování budov, zboží, energie nebo služeb v případě, že je s nimi spojena spotřeba energie. Publikace tak vyhovuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2006/32/ES o energetické efektivnosti a energetických službách i zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Kromě toho obsahuje dostupné informace o dokumentech, vyhláškách, nařízeních a normách, které se tohoto problému týkají. Ne vždy jsou takové informace k dispozici a proto publikace má posloužit k podrobnějšímu informování nakupujícího o energetické efektivnosti resp. úsporách energie. Pomocí různých technologií jsou úspory energie spojeny i s ochranou životního prostředí, hlavně sníženými emisemi, kterým se částečně publikace rovněž věnuje.

Zavedení energetické efektivnosti do nákupů a služeb má i zprostředkující cíl. Pokud se veřejný sektor začne řídit energetickou efektivností při nákupech a službách, podpoří a snad i rozhýbe postupně trh s energeticky efektivními výrobky.

Publikace je rozdělena do dvou částí:

Část I je částí popisnou, kde se lze podrobně seznámit s již existujícími různými metodami hodnocení energetické efektivnosti, vyhlašovanými programy zaměřenými na úspory energie a příslušnými legislativními dokumenty.  Jsou to metody jako:

- energetické štítkování,

- zelené nakupování,

- design,

- Energy Star,

- stanovení nákladů životního cyklu, tzv. LCCA.

K uvedeným metodám jsou přiřazeny různé budovy, služby, zboží nebo energie s cílem poskytnout zájemcům co nejširší informace, pokud se chtějí problematice energetické efektivnosti podrobněji věnovat a blíže se s ní seznámit.

Část II je částí praktickou pro toho, kdo se nechce podrobně seznamovat s tím, co daná legislativa, vyhlášky, nařízení atd. znamenají a rovnou chce nebo musí přistoupit k nákupu nebo vypsání příslušné veřejné zakázky na budovu, zboží, službu nebo energii. Význam to má zvláště v případech, kdy se objednávají malá množství s nízkými pořizovacími náklady, kdy by bylo nehospodárné zadávat nákup nebo vypsání veřejné zakázky jinému odbornému subjektu. Objednatel nebo zadavatel v této části najde doporučení, čemu je třeba věnovat dostatečnou pozornost, pokud se chce řídit energetickou efektivností.  Větší důraz v této části je věnován elektrospotřebičům tak, jak je obsaženo v názvu publikace.

Obsah:

Seznam zkratek:	2

Shrnutí:	3

Část I – Popisná část	8

1. Úvod, účel použití	8

1.1 Úvod	8

1.2 Účel použití	10

1.3 Vypracovaná opatření ke snižování spotřeby energie	11

1.3.1 Energetické štítkování	12

1.3.2 Ekodesign	13

1.3.3 Energy Star	14

1.3.4 Zelené nakupování	15

1.3.5 Náklady životního cyklu	15

1.3.6 Užívání spotřebičů energie	15

2. Podpory úsporám energie:	16

2.1 Legislativní nástroje (směrnice EU o ESD, aktivity veřejných institucí v ČR)	16

2.1.1 Směrnice EU	17

2.1.2 Legislativní změny připravované v EU	18

2.2 Národní akční plány energetické efektivnosti	19

2.3  Programy na podporu úspor energie	20

2.4  Proč a jak může jit veřejná sféra příkladem v rámci hromadného nakupování	21

2.5 Příklad projektu věnovaného úsporám energie zpracovaného v rámci mezinárodního programu IEE	22

2.5.1 Pokyny	23

2.5.2 Výkonnostní tabulky	23

2.5.3 Kalkulační nástroje	23

3. Současná situace v legislativní úpravě pořizování vybraných produktů a očekávaný vývoj	23

3.1 Domácí elektrospotřebiče	23

3.1.1 Energetické štítky	23

3.2 Kancelářská technika	25

3.2.1 Pravidla pro zelené veřejné zakázky	25

3.2.2 E-tržiště	26

3.3 Světelné zdroje	26

3.3.1 Nařízení č.244/2009	26

3.3.2 Nařízení č.245/2009	27

Souhrn	28

3.4 Vozidla	30

3.4.1 Směrnice 2009/33/ES	30

3.4.2 Implementace Směrnice 2009/33/ES v ČR	31

3.4.3 Program obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla	32

3.4.4 Štítkování pneumatik	33

3.5 Budovy	33

3.5.1 Stávající stav	33

3.5.2 Nová legislativa k energetické náročnosti budov	34

3.5.3 Připravovaná legislativa	35

3.6 Kotle a další energetické zdroje	35

3.7  Klimatizační systémy	37

3.8 Služby	38

3.9 Nákup elektřiny a plynu	39

3.10 Teplo	39

4. Příklady dobré praxe	40

4.1	Hotel Marriott – instalace úsporného osvětlení	40

4.1.1 Příprava projektu	40

4.1.2 Výsledky	41

4.2	 DHL - využití CNG v expresní přepravě	41

4.2.1 Výsledky	42

4.3	Hotel Adalbert – komplexní energeticky úsporná opatření	42

4.3.1 Příprava projektu	43

4.3.2 Výsledky	43

5. Seznam příloh k popisné části I	45

Část II. Praktická příručka	56

1. Seznam nákupů či veřejných zakázek a výběr, který lze označit za energeticky efektivní	56

1.1 Náklady životního cyklu	60

1.2 Vícekriteriální hodnocení veřejné zakázky podle § 79 zákona o veřejných zakázkách	61

1.3 Proces  výběru energeticky efektivních produktů při veřejné zakázce.	62

2. Vybrané domácí elektrospotřebiče: chladničky, mrazničky a jejich kombinace a myčky nádobí	62

2.1 Kategorie výrobků	62

2.1.1 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků	62

Myčky nádobí	63

2.1.2 Průkazní dokumentace	64

Myčky nádobí	65

2.1.3 Nejúspornější výrobky na trhu	66

3. Kancelářská technika	67

3.1 Kategorie výrobků	67

3.1.1 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků	68

3.1.2 Průkazní dokumentace	69

3.1.3 Požadavky na účinnost napájecího zdroje	71

3.1.4 Požadavky na účinnost a výkon	72

3.2 Tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení, skenery	74

3.3 Nejúspornější výrobky na trhu	79

4. Světelné zdroje	79

4.1 Typy světelných zdrojů ze závitem E27 a E14	80

4.2 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků	81

4.3 Průkazní dokumentace	82

4.4 Nejúspornější výrobky na trhu	82

5 Vozidla	84

5.1 Kategorie výrobků	84

5.2 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků	84

Technické podmínky dle české legislativy	84

Kriteria Topten	85

5.3 Průkazní dokumentace	86

Kriteria Topten	86

5.4 Nejúspornější výrobky na trhu	86

6. Pneumatiky	86

6.1 Kategorie výrobků	86

6.2 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků	87

6.3 Průkazní dokumentace	87

6.4 Nejúspornější výrobky na trhu	88

7. Kotle a další energetická zařízení	88

8. Klimatizační zařízení	89

9.Budovy	90

10. Nákup energie	91

11. Nákup energetických služeb	91

Část I – Popisná část

# 1. Úvod, účel použití

## 1.1 Úvod

Hlavním důvodem zpracování této Publikace je snaha šetřit prostřednictvím energetické efektivnosti energii.  Je s tím spojena i snaha pozitivně reagovat na směrnice Evropské komise a docílit v konečném efektu v ČR významných úspor energie, přičemž právě veřejný sektor by měl v těchto úsporách jít příkladem, jak uvádí směrnice Rady a Evropského parlamentu č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách 
v článku 5. Důvodem k tomu je i fakt, že se do aktivit veřejného sektoru snadněji zavádějí povinnosti chovat se energeticky efektivním způsobem, než do sektoru privátního. V ČR k tomu účelu vznikl již dříve zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Koneční uživatelé energie jsou vedle zákonných ustanovení k úsporám energie motivováni především úsporami nákladů za nákup energie, což má pozitivní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, hlavně CO2.

Významnou část výdajů ze státního rozpočtu představují veřejné zakázky. Přirozeně se nabízí využít k záměru dosažení významných energetických úspor těchto veřejných zakázek, kde kriterium energetické efektivnosti může být jedním z důležitých pro hodnocení vítězné nabídky. Týká se to samozřejmě jen takových zakázek, které jsou se spotřebou energie (i ve formě spotřeby paliv) spojeny. Spektrum takových zakázek je široké. Od nákupu běžných elektrospotřebičů a přístrojů přes kotle, osobní automobily až po nákup, pronájem a užívání energeticky úsporných budov a energetických služeb. Stručně řečeno, měly by se nakupovat takové energeticky efektivní výrobky, zboží, služby a budovy, které nesníží komfort uživatele. U budov starých, současně užívaných by se měla provést modernizace a snížit jejich energetická náročnost tak, aby vyhověly novým normám a standardům.

Vzhledem k tomu, že touto cestou dojde i ke snížení výdajů na spotřebovanou energii, je publikace využitelná i pro nákupy ostatními subjekty, které energetickou efektivnost považují za prioritu při svých aktivitách.

Zatímco veřejné zakázky představují v EU celkem cca 19%  HDP, v ČR je to asi 20% HDP odpovídající částce 550 mld./rok. Informační systém MMR ČR o veřejných zakázkách, zadaných podle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uvádí:

Tabulka: Celkový počet a objem zadaných veřejných zakázek v ČR za rok 2007

| Veřejná zakázka zadána dle zákona č. 137/2006 Sb. | Celkový počet zadaných veřejných zakázek | Celková cena zadaných veřejných zakázek bez DPH |
| --- | --- | --- |
| CELKEM | 7 271 | 218 351 711 876 ,- |

Transparency International v souvislosti s potíráním korupce odhaduje, že v České republice je celkový objem veřejných zakázek, tzn. včetně těch podle zákona č. 137/2006 Sb., více než 600 miliard korun ročně. Nelze zjistit, kolik procent z tohoto objemu se týká zboží, služeb, dodávek, vozidel a budov spojených se spotřebou energie. Taková statistika v ČR neexistuje. Každopádně podle našich i zahraničních statistik lze soudit, že  jen např. podlahová plocha veřejných budov v EU, parametr charakterizující spotřebu energie na vytápění, obnáší cca 12 % celkové podlahové plochy všech budov. Víme, že jen na dodávky tepla se spotřebovává v ČR okolo 40% primárních energetických zdrojů. Dle Státní energetické koncepce má Česká republika za cíl zvyšovat tepelně-izolační vlastnosti bytových domů a usilovat o snížení spotřeby energie na jejich vytápění o 30% v roce 2030 v porovnání s rokem 2005. V Praze je např. 60 vládních budov s podlahovou plochou 633 tis. m2. Proto má smysl, aby se veřejný sektor při pořizování nových budov věnoval nejen ceně, velikosti a poloze investice, ale zaměřil se i na jejich energetickou náročnost. Podle toho se potom rozhodoval o nákupu resp. modernizaci budov současně vlastněných a užívaných a to vše s cílem podstatně snížit jejich energetickou náročnost. Názorným příkladem v tomto směru jsou zkušenosti z městské části Brno Nový Lískovec, kde postupně proběhla modernizace řady sídlištních domů včetně školy na parametry nízkoenergetických domů. Docílené a ověřené výsledky ukazují na snížení spotřeby energie o neuvěřitelných 56%. Podobně tento přístup s preferencí energetické efektivnosti může mít smysl i při nákupu vozidel, elektrospotřebičů, energetických služeb, atd.

Veřejné zakázky a nákupy s dílčím kriteriem energetické efektivnosti podle současného stavu podkladů týkajících se energetické efektivnosti lze rozdělit do skupin a schematicky znázornit takto:

Správná rozhodnutí při zadávání a vyhodnocování vítězných veřejných zakázek, ale i běžných nákupech, z hlediska úspor energie mají významný vliv na:

- snížení konečné spotřeby energie a s tím spojené snížení emisí skleníkových plynů, hlavně CO2,

- finanční stránku hospodaření spojenou s platbami za spotřebovanou energii,

- vytváření silnější poptávky po energeticky efektivním zboží a službách,

- rozhýbávání trhu s energeticky efektivními výrobky.

## 1.2 Účel použití

Evropská komise považuje energetickou účinnost resp. úspory energie za jeden z hlavních cílů své energetické politiky. Tzv. „Energetický balíček“,označovaný jako program 3 x 20 % do roku 2020 znamená dosáhnout do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zároveň do stejného data zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie rovněž na 20 % a ušetřit 20% spotřeby primární energie do roku 2020. K posledně uvedeným úsporám energie resp. energetické efektivnosti vydala EU i Směrnici č. 2006/32/EU o úsporách energie a energetických službách. Ještě předtím, již v roce 2002 byla přijata a v ČR implementována směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, zaměřená především na úspory energie při provozu budov. K úsporám energie směřuje i směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů 2005/32/ES z července 2005. Všechny jsou v ČR převážně implementovány prostřednictvím zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Od přijetí „Energetického balíčku“ různé analýzy ukázaly, že vývoj v oblasti úspor nesměřuje ke splnění plánovaného cíle a bez přijetí dodatečných opatření cíl splněn nebude. Proto jsou připraveny novely obou směrnic, které výrazně zpřísňují cíle, byť jen indikativní.

Zásady energetické efektivnosti zpracované jako možné kriterium energetické efektivnosti při výběrových řízeních byly předmětem vypracování příručky „Zásady energetické efektivnosti jako možné kriterium hodnocení při výběrových řízeních na veřejné zakázky podle Směrnice 2006/32/ES“. Příručka byla vypracována v rámci programu EFEKT v roce 2010. Tato příručka plnila úkol ČR jako  členského stát přijmout opatření a zajistit zveřejnění takových zásad.

Příručka však ukázala, že pro jednotlivé zboží, nákupy energie, služby nebo budovy existují podklady roztříštěné, uživatelsky nepředpřipravené pro jednoduché použití případnými zájemci při vyhlašování veřejných zakázek, nákupů nebo hodnocení vítězných nabídek. Ukázala, že je obtížné vybrat jenom jedno jednoduché opatření, nařízení nebo kriterium pro energetickou efektivnost při veřejných zakázkách, které by současně vyhovovalo ekologickým i ekonomickým hlediskům.  Zvolit je nutné zastřešující přístup s uvážením dalších priorit jako ochrana životního prostředí nebo čistě  ekonomický přístup. Pro takový přístup existuje již dost podkladů a postupů, aby je bylo možno využívat v praxi. K práci s těmito dokumenty jsou však potřebné příslušné odborné znalosti, které jsou často nutné, u veřejného sektoru zvlášť .

Tato Publikace reaguje na výše uvedené těžkosti jednoduchým kriteriem a poskytuje  zadavatelům a hodnotitelům veřejných zakázek zásadní orientaci, „nadhled“ pomocí zastřešujícího přístupu a přijetí rozhodnutí o jimi preferovaných hodnotách, mezi kterými by měla být energetická efektivnost na jednom z předních míst, nemá-li se jednat o plýtvání s finančními prostředky z veřejných rozpočtů. Je zřejmé, že se musí jednat o hodnocení veřejných zakázek vícekriteriálním způsobem, nejenom podle nabídkové ceny. Záleží na kupujícím jaká kriteria si vybere. Příručka je koncipována tak, aby výběr prováděl poučený subjekt a mohl si vybrat mezi zdůrazněním ekologických hledisek nebo jenom hlediska energetické efektivnosti pokud jde o jednoduchý nákup.

Pro upřesnění však dodáváme, že připravovaná novela směrnice o „energetické efektivnosti a energetických službách“ (zatím neschválená) bude požadovat směrem k veřejnému sektoru nakupovat pouze výrobky splňující kritérium nejvyšší třídy energetické účinnosti a zohledňovat při tom nákladovou efektivnost, ekonomickou proveditelnost a technickou způsobilost, jakož i dostatečnou konkurenci. Hledisko ekologické není v této povinnosti explicitně uvedeno.

## 1.3 Vypracovaná opatření ke snižování spotřeby energie

EU vyvinula dva základní komplementární způsoby snižování spotřeby energie u výrobků. Prvním, nejstarším, je energetické štítkování, jehož cílem je zvýšit informace spotřebitele o spotřebě energie nakupovaného výrobku a tím ovlivnit jejich nákupní rozhodování (například štítkovací programy pro domácí spotřebiče). Druhým způsobem je ekodesign obsažený ve směrnici o ekodesignu (viz  směrnice Rady a Evropského parlamentu 2005/32/ES), zahrnující v sobě jak ochranu životního prostředí tak i úspory energie, surovin a přepravní požadavky, nároky na údržbu atd., po celou dobu životnosti výrobku, včetně jeho likvidace. Kromě těchto dvou základních přístupů k hodnocení energetické náročnosti jsou uvedeny další zpracované metody.

Určitým druhem energetického štítkování je program Energy Star, používaný k označování energeticky efektivního kancelářského zařízení.

Mezi velice podrobně rozpracovanou metodu pro veřejné nákupy na úrovni EU  patří metoda „green procurement“ u nás známá pod názvem „zelené nakupování“.

V anglické literatuře se objevují i další metody, jako "sustainable public procurement" nebo dokonce "smart procurement", což jsou modifikace „zeleného nakupování“.

Další, čistě ekonomicky orientovanou metodou je posuzování nákladů životního cyklu (LCC, LCCA).

Velice rozvinuté je tzv. ekoznačení, což  je certifikace výrobků a služeb, které mají prokazatelně lepší vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu oproti průměrným produktům na trhu ve stejné produktové skupině. Na českém trhu jsou nejvýznamnějšími ekoznačkami Ekoznačka EU, a ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek resp. Ekologicky šetrná služba“. V současnosti je kolem 200 platných licencí pro používání ekoznačky u přibližně 400 produktů ve 30 produktových kategoriích. Jejich seznam a další informace jsou k dispozici na oficiální stránce http://www.ekoznacka.cz/. Význam těchto ekoznaček pro spotřebiče energie, jejich energetickou efektivnost, je však okrajový.

Pokud jde o spotřebu energie, je v EU významná ochranná značka EST (Energy Saving Trust, http://www.energysavingtrust.org.uk/ ) pro výrobky schválené v rámci certifikačního programu. Tato známka upozorňuje spotřebitele na výrobky s nejvyšší energetickou účinností na trhu. Výrobky, kterým je tato známka udělena, musí splňovat kritéria daná organizací EST, anebo je překonat. Na webové stránce EST je jako pomoc pro spotřebitele při hledání energeticky nejúčinnějších výrobků v každé kategorii vedena databáze výrobků, které získaly logo Energy Saving Recommended. Program Energy Saving Recommended pokrývá 36 výrobků spadajících do 8 skupin, včetně domácích spotřebičů.

Severské země Švédsko, Norsko, ke kterým se později připojilo i Finsko, Island a Dánsko, zavedly severskou značku Labuť (http://www.ecolabel.nu/nordic_eco2/welcome/). Jedná se o ekoznačku, která se týká i některých domácích spotřebičů.

### 1.3.1 Energetické štítkování

Jedním z nejstarších opatření sledujícím úspory energie v elektrospotřebičích je tzv. energetické štítkování. Pro nejdůležitější domácí spotřebiče je v EU  i v ČR definován energetický štítek. Energetické štítky umožňují zájemcům o nákup elektrospotřebiče velmi rychle se zorientovat mezi jednotlivými modely spotřebičů, respektive jejich energetickou účinností a dalšími parametry.

Povinným energetickým štítkováním se zabývá zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve svém § 8 nazvaném energetické štítky. Podrobnosti jsou potom uvedeny ve vyhlášce č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace. Štítek obsahuje především údaje o měrné spotřebě energie, resp. energetické efektivnosti. Ve vyhlášce jsou uvedeny tyto spotřebiče:

- automatické pračky

- bubnové sušičky

- pračky kombinované se sušičkou

- elektrické chladničky a mrazničky a jejich kombinace

- myčky nádobí

- elektrické trouby

- elektrické ohřívače vody

- zdroje světla

- předřadníky k zářivkám

- klimatizační jednotky.

Od listopadu 2011 k těmto spotřebičům patří podle požadavku EK i televizory. Přístroje s vyšší energetickou účinností obvykle bývají dražší. Štítkování nakupujícím ale pomáhá, aby si sami vybrali, jaký produkt je pro ně nejlepší.

Typickým pro označení energetických spotřebičů pro domácnost jsou písmena A až G od nejnižší měrné spotřeby k nejvyšší. Součástí energetického štítku je i informační list o produktu s podrobnějšími technickými údaji. Vývoj v této oblasti je tak rychlý, že se objevují již spotřebiče efektivnější než třídy A, které mají označení A+ nebo dokonce A++. Proto se předpokládá, že každých 5 let dojde k přehodnocení tohoto značení.

To je mimo jiné důvodem, proč byla v květnu 2010 přijata nová legislativa o energetickém štítkování spotřebičů. Obsahové a vizuální změny energetických štítků i další (nové) požadavky související s jejich prezentací by tak měly přispět k tomu, aby energetické štítky nadále zůstaly tak efektivním nástrojem zvyšování energetické účinnosti spotřebičů jako tomu bylo doposud.

Při vypisování veřejných zakázek nebo nákupech by měl být samozřejmým požadavek na třídu A, lépe A+ nebo A++ a v případě jejího překročení třeba i přidělování dalších pozitivních bodů.

### 1.3.2 Ekodesign

Další metoda, kde se projevuje spotřeba energie a tudíž i energetická efektivnost, je známa pod názvem ekodesign. Definice ekodesignu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií říká, že ekodesignem je začlenění environmentálních aspektů do konstrukce výrobku s cílem zlepšit vliv energetického spotřebiče na životní prostředí během jeho celého životního cyklu. Pokud jde o spotřebu energie, hodnotí se její spotřeba od těžby surovin potřebných na výrobek až po konečnou likvidaci výrobku nebo jeho repasi a vrácení k užívání. Na základě zákona je výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce energetických spotřebičů, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, povinen před uvedením na trh nebo do provozu opatřit tyto energetické spotřebiče stylizovaným označením "CE" a vydat prohlášení o shodě, které deklaruje splnění požadavků na ekodesign stanovených prováděcím právním předpisem. Je to opět jedna z metod, kde se energetická efektivnost projevuje, ne však jako hlavní parametr. Směrnice o ekodesignu má za cíl zlepšit environmentální výkon výrobků skrze jejich životní cyklus, a to systematickou integrací environmentálních aspektů do raných fází návrhu výrobku.V současné chvíli se směrnice přepracovává, aby byl rozšířen její záběr i na výrobky spojené se spotřebou energie.

Studie předcházející nařízením Evropské komise k některým elektrospotřebičům lze nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign_en.htm

Předpisy a normy pro ekodesign energetických spotřebičů podle nové Směrnice EP a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (ruší a nahrazuje směrnici 2005/32/ES) lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign_en.htm.

Nařízení mají různou dobu vstupu v platnost počínaje rokem 2012. Dodržet nařízení není tedy zatím povinností, ale zadavatel tendru nebo nákupčí může již technické specifikace z nařízení uplatňovat v kriteriích pro hodnocení nabídek a hodnotit shodu s nimi nebo se pokusit o jejich přiblížení. Přehled nařízení komise k provádění směrnice o ekodesignu je uveden v příloze č. 2 a týká se těchto spotřebičů:

- zařízení pro tzv. režim Stand by (přístroj zapnut v pohotovostním režimu nebo vypnut)

- jednoduché set-top boxy

- chladící spotřebiče pro domácnost

- televizních přijímačů

- bezucpávková čerpadla samostatná nebo vestavěná do výrobků

- elektromotory,

- externí zdroje napájení při chodu naprázdno nebo v aktivním režimu

- nesměrové světelné zdroje pro domácnost

- zářivky bez integrovaného předřadníku, intenzivní výbojky a předřadníky svítidel

- pračky pro domácnost

- myčky nádobí pro domácnost

- ventilátory s výkonem od 125 W do 500 kW.

### 1.3.3 Energy Star

Jiný energetický štítek je tzv. „Energy Star“, používaný pro kancelářské zařízení. Ve skutečnosti se jedná o americký program převzatý Evropskou Unií do své legislativy.  Jde  především o aplikace normy Energy Star pro spotřebu energie stanovená podle Rozhodnutí Evropské komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.eu-energystar.org.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 106/2008/ES musí vládní instituce členských států použít při veřejných nákupech požadavky na energetickou efektivnost na úrovni tzv. ENERGY STAR 2007. Jedná se ovšem pouze o veřejné nákupy s hodnotou přesahující hranice stanovené aktuálním zněním Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Pro ústřední orgány státní správy to znamená odhadovanou hodnotu produktů či služeb bez DPH nejméně ve výši 133 000 EUR, tj. přibližně 3,3 mil Kč..

Program ENERGY STAR se týká těchto kancelářských zobrazovacích zařízení a výpočetní techniky:

Zobrazovací zařízení:

1. Kopírka

2. Digitální kopírka

3. Faxový přístroj (fax)

4. Frankovací stroj – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který slouží k tištění poštovného na poštovní zásilky.

5. Multifunkční zařízení – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který je fyzicky integrovaným zařízením nebo kombinací funkčně integrovaných součástí a který vykonává dvě nebo více z následujících funkcí: kopírování, tisk, skenování nebo faxování.

6. Tiskárna

7. Skener.

Výpočetní technika

A. Počítač: Přístroj, který provádí logické operace a zpracovává údaje. Počítače sestávají přinejmenším z: 1) centrálního procesoru (CPU), který provádí operace; 2) uživatelského vstupního zařízení, jako je klávesnice, myš, tablet, gamepad atd., a 3) obrazovky počítače pro zobrazení výstupních informací. Pro účely této specifikace zahrnují počítače jak nepřenosné, tak přenosné jednotky včetně stolních počítačů, integrovaných stolních počítačů, notebooků, malých serverů, počítačů typu tenký klient (thin client) a pracovních stanic.

Součástky

B. Obrazovka počítače

C. Samostatný grafický procesor (GPU)

D. Vnější napájecí zdroj

E. Vnitřní napájecí zdroj

Veškeré dostupné informace týkající se především energetické efektivnosti výše uvedených kancelářských strojů jsou na www.eu-energystar.org. Na této adrese lze nalézt v češtině specifikace pro výše uvedená kancelářská zařízení - www.eu-energystar.org/downloads/legislation/20090428/L106_25_20090428_cs.pdf

### 1.3.4 Zelené nakupování

Zelené nakupování je obecně takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Více informací o této metodě a platná pravidla vydaná Ministerstvem životního prostředí vztahující se k vybraným produktovým kategoriím jsou k dispozici na oficiální stránce České informační agentury životního prostředí – CENIA (http://www.zelenenakupovani.cz/ a také na webových stránkách evropského projektu Buysmart (http://www.buy-smart.info/czech/)

Metoda Zeleného nakupování byla  vypracována institucemi a orgány zaměřenými na ochranu životního prostředí a snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší. Proto se v rámci zeleného nakupování tradičně hodnotí jako jedno z hlavních kriterií minimalizace množství emisí CO2  vypouštěných do ovzduší a celkový minimální vliv výrobku na životní prostředí. V posledních letech se zařadily mezi  klíčová kritéria uplatňovaná u zeleného nakupování produktů spotřebovávajících energii také energetická efektivnost a spotřeba energie. To také vytváří žádoucí můstek mezi hlediskem ekologickým a ekonomickým. Zavedení těchto kritérií energetické úspornosti do politiky veřejných zakázek napomáhá dlouhodobému trendu snižování spotřeby energie.

Jako ukázka toho, jak lze zakomponovat energetická a environmnetální kritéria do zadávací dokumentace veřejné zakázky slouží výkonnostní tabulky a kalkulační nástroje pro výpočet nejhospodárnější nabídky vypracované v rámci projektu Buysmart. Tyto dokumenty a nástroje jsou k dispozici ke stažení na http://www.buy-smart.info/ke-stazeni3/ke-stazeni2. Týkají se kancelářského vybavení, domácích elektrospotřebičů, osvětlení a vozidel. Příslušný kalkulační nástroj najdete vždy při kliknutí na příslušný druh zařízení (například http://www.buy-smart.info/ke-stazeni3/domaci-spotrebice/domaci-spotrebice2 )

### 1.3.5 Náklady životního cyklu

Další z metod, metoda LCCA resp. LCC - Náklady životního cyklu (Life Cycle Costs Analysis) by měla být vždy uplatněna čistě jenom podle ekonomického hlediska. Je ekonomicky důslednou při rozhodování o nákupech a tendrech. Smysluplnou a užitečnou pro nákupy podle kriteria energetické efektivnosti je jenom tam, kde zejména provozní náklady, náklady na energii nebo náklady spojené s ukončením životnosti tvoří větší část nákladů životního cyklu oproti pořizovací investici. Metodou LCC se stanovuje tzv. nejhospodárnější nabídka, opouští se kriterium nejlevnější nabídky, protože bere do úvahy nejen pořizovací investice, ale i další náklady v průběhu užívání výrobku, jako energie, provozní materiály, opravy a údržba, daně a poplatky a náklady na  likvidaci výrobku. Ne vždy bývá jednoduché sehnat potřebné údaje pro LCCA, proto se někdy volí metoda zjednodušeného postupu.

### 1.3.6 Užívání spotřebičů energie

Spotřebu energie ovlivňuje způsob užívání elektrospotřebičů, budov a vozidel, jak ukázal výzkumný projekt ISEU (Integration of Standards, Ecodesign and Users in energy-using products), financovaný Belgickou Science Policy Office v rámci “Science for Sustainable Development”. Konečně, že způsob užívání elektrospotřebičů ovlivňuje spotřebu elektřiny zná každý ze své praxe a setkává se s tím i při placení účtu za odběr elektřiny. Srovnatelné typy domácností ve srovnatelných bytech a při srovnatelném vybavení energetickými spotřebiči často spotřebují velice rozdílná množství energie a platí za tuto spotřebu podstatně rozdílné částky.

Projekt ISEU je zaměřen na snížení spotřeby energie domácích spotřebičů a vytváří uživatelské rozhraní mezi uživatelem a spotřebičem. Závěry projektu ISEU charakterizuje titul konference, která se zabývala jeho výsledky a který zněl „Energetická účinnost nestačí – raději účinnou strategii než strategii energetické účinnosti“ (rozuměj účinnou strategií nákupu a užívání spotřebičů). V této Publikaci se samostatně způsobu užívání elektrospotřebičů nevěnujeme. Správně uváženým nákupem  a prostřednictvím metody LCCA je sice zohledněn, spíše je ale standardizován ve formě zadání do výpočtů. Markantní rozdíly mohou být ve spotřebě energie (paliv), ve způsobu užívání vozidel nebo budov. Proto je v každém návodu jak postupovat při rozhodování o nákupu zdůrazněn první krok, kterým je:

- zohlednění energetické efektivnosti a posouzení skutečné potřeby před vypsáním tendru nebo nákupu. O nákupu budov, energie, zboží nebo služeb musí být rozhodováno účelně, svědomitě a podle potřebného rozsahu. Vhodným podkladem k tomu je energetický audit, ten je často ale zbytečně nákladný, stačí zjednodušený technický posudek nebo posudek o provedené kontrole např. kotle podle zákona č. 406/2000 Sb., § 6.  Předimenzování zakázky třeba z hlediska výkonu zamýšleného spotřebiče, znamená obvykle ztráty po celou dobu jeho provozu. Proto je v předchozím odstavci zdůrazněna účinná strategie. Logickým druhým krokem je potom:

- věnovat pozornost rozhodnutí o nákupu nebo leasingu.

# 2. Podpory úsporám energie:

Evropská komise a Evropský Parlament věnují energetické efektivnosti značnou pozornost a podporují jí schvalováním různých legislativních nástrojů, směrnic, standardů a norem přebíraných dále členskými státy. Dále na národní a regionální úrovni jsou vyhlašovány podpůrné programy zaměřené na snižování energetické náročnosti. Nejznámější v ČR v tomto směru jsou programy EFEKT, EKO-Energie, Zelená úsporám a Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Veškeré informace o těchto programech lze nalézt na portálech MŽP, MPO a Czechinvestu.

## 2.1 Legislativní nástroje (směrnice EU o ESD, aktivity veřejných institucí v ČR)

Český zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vychází z těchto směrnic EU:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

- Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7.září 2005, kterou se mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/75/ES, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

- Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Pro zahrnutí energetické efektivnosti do kriteria pro posuzování veřejných zakázek platí zákon č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a použít lze jeho paragrafy č. 46, 78 a 79, viz příloha č.1.

### 2.1.1 Směrnice EU

Již v roce 2002 byla Radou a Evropským parlamentem přijata směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Ta dala vznik požadavkům na energetickou náročnost budov a splnění příslušných porovnávacích ukazatelů, které nesmí být u nových nebo rekonstruovaných budov překročeny. Zaměřila se i na pravidelné kontroly účinnosti kotlů a klimatizací. Proto jsou budovy, kotle a klimatizace zahrnuty do této Publikace jako vybrané produkty, kterým by při veřejných nákupech z hlediska energetické účinnosti měla být věnována pozornost.

V loňském roce díky technologickému vývoji ve stavebnictví a vyšším cílům v oblasti úspor energie byla výše uvedená směrnice přepracována a přijata její novela 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Ta stanoví, že od r. 2020 všechny nové budovy mají mít téměř nulovou spotřebu energie a již od roku 2018  se téměř nulová spotřeba energie bude týkat všech nových budov veřejného sektoru. Uváděna je nepřekročitelná hodnota 20 kWh/m2. Pro rok 2015 je stanovena výše tohoto ukazatele na 40 kWh/m2. Pro budovy renovované budou stanoveny nepřekročitelné hodnoty součinitelů prostupu tepla

Dalším legislativním nástrojem zaměřeným na úspory energie je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5.dubna 2006 o energetické efektivnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. Ta stanoví v článku 5 odst. 1 (dále jen Směrnice) :

……..členské státy EU usnadní veřejnému sektoru  přijetí opatření ke zvýšení energetických úspor a energetické efektivnosti tím, že zveřejní zásady energetické efektivnosti a úspor energie jako možné kriterium hodnocení při výběrových řízeních na veřejné zakázky………

Podobně jako je novelizována směrnice o energetické náročnosti budov, tak  i tato má připravenu svoji novelu. Dne 22. června 2011 byla předána Evropskou komisí k projednání do Evropského parlamentu. Stručně řečeno, Komise v ní navrhuje jednoduchá, avšak ambiciózní opatření:

a)  Právní povinnost zavést ve všech členských státech režimy úspory energie:

Distributoři energie nebo maloobchodní prodejci energie budou muset uspořit každý rok 1,5 % objemu prodané energie (relativní, ne absolutní, jinak by se zastavil ekonomický růst) zavedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti u konečných spotřebitelů energie, např. vyšší účinností systémů vytápění, instalací dvojitě zasklených oken nebo izolací střech. Kromě toho mají členské státy možnost navrhnout jiné mechanismy úspory energie, například programy financování nebo dobrovolné dohody, které povedou ke stejným výsledkům, ale nezakládají se na povinnosti ukládané energetickým společnostem.

b) Veřejný sektor má jít příkladem: Veřejné orgány budou prosazovat rozšíření energeticky účinných produktů a služeb na trhu na základě právní povinnosti pořizovat energeticky účinné budovy, produkty a služby. Dále budou muset postupně snižovat spotřebu energie ve vlastních prostorách tím, že každý rok provedou nutnou renovaci alespoň na 3 % celkové podlahové plochy.

c) Výrazná úspora energie pro spotřebitele: Snadný a bezplatný přístup k údajům o spotřebě energie v reálném a čase a v minulosti díky přesnějšímu individuálnímu měření nyní spotřebitelům umožní spotřebu energie lépe regulovat. Vyúčtování by mělo vycházet z aktuální spotřeby, věrně odrážející údaje z měření.

d) Průmysl: Malé a střední podniky jsou motivovány k tomu, aby podstupovaly energetické audity a šířily osvědčené postupy. Velké podniky budou muset provést audit své spotřeby energie, který jim pomůže odhalit potenciál pro spotřebu nižší.

e) Účinnost výroby energie: Sledují se úrovně účinnosti nových kapacit na výrobu energie, zavedení vnitrostátních plánů vytápění a chlazení jako základu pro přiměřené plánování účinných infrastruktur vytápění a chlazení, včetně zpětného získávání odpadního tepla.

f) Přenos a distribuce energie: Větší účinnosti se dosáhne tím, že vnitrostátní regulační orgány budou při svém rozhodování zohledňovat kritéria energetické účinnosti, zejména při schvalování síťových sazeb.

Jakmile Evropský parlament a Rada přijmou tuto novelu Směrnice 2006/32/ES budou mít členské státy 1 rok na transpozici nových pravidel úspor energie do svého právního řádu.

Významnou směrnicí pro úspory energie je Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.  Jí předcházela Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského Parlamentu a rady 96/57/ES a 2000/55/ES. Novější Směrnice upravuje určování požadavků, jež musí splnit výrobky spojené se spotřebou energie, na něž se vztahují prováděcí opatření, aby mohly být uvedeny na trh nebo do provozu. Přispívá k trvale udržitelnému rozvoji zvýšením energetické účinnosti a úrovně ochrany životního prostředí, přičemž současně zvyšuje bezpečnost zásobování energií. Praktickým dopadem této směrnice jsou „Nařízení komise“, pokud jde o požadavky na ekodesign. V těchto Nařízeních jsou stanoveny požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektronických a elektrických zařízeních. Zadavatel veřejné zakázky na zařízení spadající pod tuto směrnici by měl reagovat v zadávací dokumentaci a stanovit, že v nabídce se nesmí objevit nižší energetická účinnost zařízení, než požaduje příslušné Nařízení. Příslušná nařízení vycházející z výše uvedených směrnice  jsou v příloze č. 4.

### 2.1.2 Legislativní změny připravované v EU

Publikace v tomto směru předbíhá i novelu Směrnice 2006/32/ES (viz kapitola 2.1), ve které se navrhuje pro veřejný sektor zavedení právní povinnosti pořizovat energeticky účinné budovy, produkty a služby. Projde-li návrh novelizované Směrnice Evropským parlamentem, její principy a zásady budou muset být promítnuty do naší legislativy a začít platit v roce 2013.

Její příloha III formou požadavků na energetickou účinnost pro nákup výrobků, služeb a budov veřejnými subjekty vyžaduje:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, služby nebo budovy, musí:

a)	pokud výrobek spadá do působnosti aktu v přenesené pravomoci přijatého podle směrnice 2010/30/EU (pozn. autora:novela směrnice o energetické náročnosti budov) nebo prováděcí směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS (pozn. autora: směrnice o energetickém štítkování spotřebičů pro domácnost), nakupovat pouze výrobky splňující kritérium nejvyšší třídy energetické účinnosti a zohledňovat při tom nákladovou efektivnost, ekonomickou proveditelnost a technickou způsobilost, jakož i dostatečnou konkurenci;

b)	pokud výrobek, který nespadá do bodu a), spadá do působnosti prováděcího opatření v rámci směrnice 2009/125/ES (pozn. autora: směrnice o ekodesignu) přijatého po vstupu této směrnice v platnost, nakupovat pouze výrobky splňující kritéria energetické účinnosti stanovená v uvedeném prováděcím opatření;

c)	nakupovat výrobky pro vybavení kanceláří spadající do působnosti rozhodnutí Rady [2006/1005/EC] (pozn. autora: týká se amerického programu „Energy Star“ pro štítkování kancelářských spotřebičů, použitého i v EU) jež splňují požadavky energetické účinnosti neustupující v náročnosti požadavkům uvedeným v příloze C dohody tvořící přílohu uvedeného rozhodnutí;

d)	nakupovat pouze pneumatiky, jež splňují kritérium nejvyšší třídy energetické účinnosti paliv definované nařízením (ES) č. 1222/2009. Tento požadavek nebrání veřejným subjektům, aby v případech odůvodněných bezpečností nebo důvody veřejného zdraví nakupovaly pneumatiky v nejvyšší třídě přilnavosti za mokra nebo nejvyšší třídě vnějšího hluku odvalování;

e)	při vypisování veřejných soutěží na dodávky služeb vyžadovat, aby poskytovatelé služeb při poskytování dotyčných služeb používali pouze výrobky, jež splňují požadavky uvedené v písmenech a) až d);

f)	nakupovat nebo najímat pouze budovy, jež splňují alespoň minimální požadavky energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. Plnění těchto požadavků se ověří pomocí certifikátů energetické náročnosti podle článku 11 směrnice 2010/31/EU (pozn. autora: novela směrnice o energetické náročnosti budov).

## 2.2 Národní akční plány energetické efektivnosti

Dalším z nástrojů iniciující snižování energetické náročnosti je Národní akční plán energetické efektivnosti (NAPEE). Vypracovává se v souladu se Směrnicí 2006/32/ES a byl nebo bude předložen Evropské komisi v těchto termínech:

- první NAPEE byl předložen v červnu 2007,

- druhý NAPEE byl předložen v září 2011,

- třetí NAPEE bude předložen v červnu 2014.

Každý z plánů obsahuje seznam opatření, která mají zajistit splnění plánu úspor energie do roku 2016 podle směrnice 2006/32/ES. Cílem je uspořit energii ve výši 9 % z průměrné konečné spotřeby z let 2002 až 2006 bez konečné spotřeby energie v obranném průmyslu a na zdrojích spadajících pod režim obchodování s emisními povolenkami. Opatření jsou členěna na sektory: domácnosti, služby, průmysl, doprava a zemědělství.

Tak jak roste důraz na úspory energie, viz připravovaná nová směrnice k úsporám energie, lze předpokládat, že budou detailněji sledovány a vyhodnocovány dosažené úspory energie zvláště veřejným sektorem.

## 2.3  Programy na podporu úspor energie

Velice vyhledávaným  nástrojem pro docilování úspor energie je Program EFEKT ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je určen i pro veřejný sektor. EFEKT obsahuje podporované aktivity a pro některé je výše podpory až 100%. Jako vzor podporovaných aktivit na rok 2011 uvádíme:

- výroba energie z OZE,

- úspory energie,

- energetické poradenství,

- propagace a vzdělávání,

- mezinárodní spolupráce,

- specifické a pilotní projekty.

Program je pravidelně vyhodnocován a např. za rok 2010 přinesl tyto výsledky:

Bylo vynaloženo 7,3 miliónů Kč na podporu akcí s přímými úsporami energie. Tato částka přinesla celkové investice za téměř 20 miliónů Kč a znamená celkovou úsporu téměř 12 tisíc GJ a 600 tun CO2 ročně. Průměrné měrné investiční náklady na úsporu 1GJ jsou 1.875,- Kč, na kterých se státní dotace z programu EFEKT podílí 683,- Kč. Významný příspěvek k nepřímým úsporám energie má aktivita energetické poradenství.

Ve vyhodnocení  programu EFEKT za rok 2010 se uvádí:

„Mimořádné oblibě se těší bezplatné energetické poradenství, tzv. EKIS. Kterýkoli zájemce o radu v oblasti úspor energie může kontaktovat některé ze 40 poradenských středisek po celé České republice osobně, nebo může využít spolehlivé on-line poradny na webu MPO. Celkem 191 energetických poradců je schopno fundovaně odpovědět na rozmanité otázky z oblasti energetiky. V roce 2010 bylo zpracováno cca 6 tisíc bezplatných konzultací pro veřejnost. Webový portál MPO propagující program EFEKT s on-line energetickou poradnou za posledních 12 měsíců přivítal přes 182 tisíc virtuálních návštěvníků.

Ministerstvo pro místní rozvoj řídí program „Nový PANEL“, patřící rovněž do Státního programu pro podporu úspor energie a rozvoj obnovitelných zdrojů. Za rok 2010 se k programu Nový PANEL uvádějí tyto výsledky:

V roce 2010 byly poskytnuty dotace Státním fondem rozvoje bydlení z programu Nový PANEL v celkové výši 999 960,- tis. Kč , kterými bylo podpořeno 953 projektů, které zahrnovaly úsporu energie. Celkové náklady na rekonstrukce a opravy bytových domů činily

3 736 952 tis. Kč, náklady na úrokovou dotaci byly ve výši 999 960 tis. Kč, bylo opraveno

22 600 bytů. Jednalo se o podporu akcí s přímými úsporami energie s celkovou roční úsporu cca 378 100 GJ. Úspora energie ve všech dosud rekonstruovaných bytech s podporou z programu PANEL a Nový Panel činí cca 5 852 304 GJ

Významným přispěvatelem k úsporám energie v ČR je i Operační program podnikání a inovace (OPPI), jeho 3. prioritní osa nazvaná EKO-Energie. Program je  administrovaný ze strany Czechinvestu na základě zmocnění od MPO, ale je určen jen podnikatelským subjektům. Je zaměřen na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) a na  využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Není určen pro veřejný sektor ani pro podnikatele z Prahy. Jim je naopak určen Operační program životní prostředí vyhlašovaný Ministerstvem pro životní prostředí a administrovaný Státním fondem pro životní prostředí. Podobné programy, zaměřené i na úspory energie, běží i v jiných resortech jako je Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, atd.

Pro úplnost ke všem výše uvedeným programům je nutné dodat, že mají původ ve financování z tzv. Strukturálních fondů, vyhlašovaných vždy na delší období. První cyklus proběhl v letech 2004 až 2006, další probíhá nyní od r. 2007 a bude trvat až do roku 2013 a další se připravuje na období 2014 až 2020. Podle zveřejňovaných informací, pokud se nestane něco mimořádného v EU, by na toto prognózované období měly být k dispozici pro ČR zhruba částky na stejné úrovni jako v tomto cyklu. Hlavním koordinátorem Strukturálních fondů je Ministerstvo pro místní rozvoj.

## 2.4  Proč a jak může jit veřejná sféra příkladem v rámci hromadného nakupování

Ve Směrnici 2006/32/ES je veřejnému sektoru věnován článek č. 5 nazvaný „Energetická účinnost u konečného uživatele ve veřejném sektoru“ a příloha č. VI nazvaná „Seznam vhodných opatření pro energetickou účinnost veřejných zakázek“. Úvodní věta článku č. 5 říká: „Členské státy zajistí, aby veřejný sektor hrál v souvislosti s touto směrnicí příkladnou úlohu“. V České republice není definice veřejného sektoru, veřejné sféry, legislativně upravena, ale přibližně lze říci, že veřejným sektorem se rozumí vše, co je ve veřejném vlastnictví. Jsou sem zařazeny subjekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány prostřednictvím veřejných rozpočtů, a jsou tedy financovány z veřejných financí.

V EU se objevuje definice veřejného zadavatele ve Směrnici 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek. Veřejný zadavatel je definován takto:

„Veřejnými zadavateli“ se rozumí stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty. „Veřejnoprávním subjektem“ se rozumí jakýkoli subjekt:

a) založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu;

b) který má právní subjektivitu a

c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen;

d) nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Smyslem příkladné úlohy veřejného sektoru  vedle úspor energie je i rozhýbat trh s energeticky efektivními výrobky. Nejde jen o to dále podporovat nabídku energetických služeb, ale také vytvářet silnější podněty pro poptávku. A to veřejný sektor může. Veřejný sektor v každém členském státě by tak měl hrát příkladnou úlohu, pokud jde o investice, údržbu a další výdaje na zařízení využívající energii, energetické služby a jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Veřejný sektor by měl být podněcován k tomu, aby do svých investic, odpisů a provozních rozpočtů  začlenil ohledy na zvyšování energetické účinnosti. Veřejný sektor by se měl snažit použít kriteria energetické efektivnosti ve výběrových řízeních na veřejné zakázky, což je postup umožněný Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31.3.2004 o koordinací postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004  o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, jehož princip potvrdil rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 17.9.2002 ve věci C-513/99. Vzhledem ke skutečnosti, že správní struktury se v jednotlivých členských státech značně liší, různá opatření, která veřejný sektor může přejmout, by měla být učiněna na odpovídající celostátní, regionální nebo místní úrovni“.

Existuje celá řada způsobů, kterými může veřejný sektor plnit svou příkladnou úlohu. Jsou to nejen opatření z přílohy VI směrnice 2006/32/ES ale i další:

- uplatnění finančních nástrojů pro úspory energie,

- nakupovat zařízení a vozidla na základě seznamů a údajů o energeticky účinných produktech,

- nakupovat zařízení, které má energeticky účinnou spotřebu ve všech režimech včetně pohotovostního,

- výměna či zdokonalení stávajícího vybavení a vozidel vybavením uvedeným v bodech 2 a 3 výše,

- používat energetické audity a provádět následná nákladově efektivní doporučení,

- nakupovat nebo pronajímat energeticky efektivní budovy či jejich částí nebo uplatnit požadavky na výměnu budov (částí) s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost,

- iniciovat pilotní projekty energetické účinnosti,

- stimulovat zaměstnance k energeticky účinnému chování.

Aby bylo dosaženo kýženého multiplikačního efektu, měla by být řada takových kroků zveřejňována, přičemž budou zdůrazňovány výhody snížení nákladů za energii.

## 2.5 Příklad projektu věnovaného úsporám energie zpracovaného v rámci mezinárodního programu IEE

V České republice se podpoře nákupů energeticky efektivních výrobků věnoval mezi lety 2009-2011 mezinárodní projekt Buy Smart financovaný evropským programem Intelligent Energy Europe - IEE. Hlavním strategickým cílem projektu bylo zvýšit v Evropě podíl energeticky úsporných zakázek. Na aktivity projektu Buy Smart naváže plynule v roce 2012 nový projekt Buy Smart plus, jenž bude po dobu 30 měsíců financovaný rovněž programem IEE.

Projekt Buysmart poskytoval informace, vzdělávaní a nástroje pro zadávání zakázek na produktové skupiny stavebnictví, zelenou elektřinu, domácí spotřebiče, osvětlení, kancelářské vybavení a vozidla. Na webových stránkách projektu http://www.buy-smart.info/czech jsou ke stažení následující dokumenty:

- Informační materiály pro soukromé a veřejné zadavatele a takové nástroje pro zadávání zakázek, které směřují ke standardizovanému zavádění zeleného nakupování u IT, domácích spotřebičů, osvětlení, vozidel, stavebních komponentů a zelené elektřiny. Tyto zahrnují pokyny pro zadávání zakázek, výkonnostní tabulky a kalkulační nástroje podrobněji popsány níže.

- Databáze úspěšných příkladů z praxe včetně informací o realizovaných pilotních projektech.

- Informace o ochranných známkách energeticky šetrných výrobků, nové ochranné známky a jejich používání v procesu zadávání zakázek.

- Informace o aktuální legislativě.

### 2.5.1 Pokyny

Pokyny „Zadávání zakázek a ochrana klimatu“ jsou určeny pro veřejné a soukromé zadavatele a nabízejí podporu při zavádění ekologického pohledu na pořizování výrobků a služeb zdůrazňujícího energetickou efektivnost. Tyto obecné pokyny jsou zároveň uvedením do pravidel hospodářské soutěže a zadávání zakázek. V jednotlivých modulech pro různé výrobkové skupiny jsou uvedeny relevantní technické a energetické detaily a specifická kritéria.

### 2.5.2 Výkonnostní tabulky

Výkonnostní tabulky pomohou zadavateli zanést do zadávací dokumentace relevantní kritéria spotřeby energie. Mohou být použity přímo jako součást zadávací dokumentace. Technickým základem pro tyto tabulky jsou požadavky  uznávaných ochranných známek pro energeticky úsporné a ekologicky šetrné výrobky.

### 2.5.3 Kalkulační nástroje

Kalkulační nástroje pomáhají zadavatelům spočítat náklady celého životního cyklu a vyhodnotit ekonomicky nejvýhodnější nabídku podle kritérií energetické úspornosti. Kalkulační nástroje jsou poskytovány ve formátu tabulek v excelu.

# 3. Současná situace v legislativní úpravě pořizování vybraných produktů a očekávaný vývoj

## 3.1 Domácí elektrospotřebiče

### 3.1.1 Energetické štítky

Energetické štítky umožňují zájemcům o nákup elektrospotřebiče se velmi rychle zorientovat mezi jednotlivými modely domácích elektrospotřebičů, respektive jejich energetickou účinností a dalšími parametry. Poskytují tak možnost jednoduše porovnat provozní spotřebu jednotlivých modelů.

V současné době je však naprostá většina štítkovaných spotřebičů v nejvyšší energetické třídě. Štítky tak přestávají plnit svou funkci rozlišení mezi lepším a horším spotřebičem z hlediska provozní spotřeby energie. To je mimo jiné důvodem, proč v červnu 2010 vstoupila v platnost směrnice 2010/30/EU Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Obsahové a vizuální změny energetických štítků i další (nové) požadavky související s jejich prezentací by tak měly přispět k tomu, aby energetické štítky nadále zůstaly efektivním nástrojem zvyšování energetické účinnosti spotřebičů tak, jako tomu bylo doposud.

Změny se vždy týkají jen spotřebičů, pro které již bylo přijato prováděcí nařízení. Na jaře 2011 to tedy byly chladicí spotřebiče pro domácnost (chladničky, mrazničky a jejich kombinace), pračky, myčky a televizory. Pro ostatní spotřebiče, na něž se vztahuje energetické štítkování, zůstává v platnosti původní systém, a to vždy až do přijetí (respektive nabytí účinnosti) příslušného prováděcího nařízení.

Hlavní změny, které legislativa o štítkování přináší jsou následující:

| Nově energetický štítek pro televizory | Od konce listopadu 2011 povinnost používání štítku pro televizory. |
| --- | --- |
| Možnost zavést třídy A+, A++, A+++ | Tyto třídy mohou být zavedeny, pokud již vzhledem k technologickému pokroku nestačí původní stupnice A až G. V současnosti je například třída A++ u chladniček, mrazniček a jejich kombinací. |
| Stupnice má jen 7 tříd | Ve většině případů má stupnice na štítku jen 7 tříd. Pokud tedy je například zavedena třída A++, stupnice končí písmenem E (A++ až E) namísto původního G. Vrchní šipka (třída) musí být označena zeleně a spodní šipka vždy červeně. |
| Nová metodika měření blíže skutečnému užití spotřebiče | Výpočet indexu energetické účinnosti, který tvoří základ zařazení do energetické třídy, je nově blíže reálnému užití spotřebiče v domácnosti. Například spotřeba elektrické energie pračky nově zahrnuje praní i při teplotě na 40 °C a při poloviční náplni na rozdíl od předchozí metodiky, která počítala jen s plným pracím cyklem na 60 °C. |
| Nové informace na štítcích | Štítek již neobsahuje u praček a myček třídu účinnosti praní, resp. mytí, neboť tyto hodnoty nejsou relevantní (všechny pračky a myčky mají třídu A). Namísto spotřeby energie a vody na jeden prací/mycí cyklus nyní štítek obsahuje informaci o spotřebě energie a vody za celý rok. |
| Štítek je jazykově neutrální | Štítky v celé Evropské unii mají nyní stejnou podobu na rozdíl od původního vzoru, na kterém se objevovaly texty v národních jazycích. |
| Štítek i v internetových obchodech | Informace uvedené na štítku musí být součástí informací poskytovaných při prodeji elektrospotřebičů přes internet, při zásilkovém či katalogovém prodeji. |
| Energetická třída v reklamě na výrobky | Povinnost zveřejňovat v reklamě a dalších propagačních materiálech, které uvádí cenu a/nebo spotřebu, také energetickou třídu elektrospotřebiče. (Pozn.: toto ustanovení vstupuje v platnost od května 2012.) |

Nové štítky (pro výše vyjmenované spotřebiče) jsou pro nově prodávané výrobky povinné od 30. listopadu 2011, respektive 19. prosince 2011. Do té doby je možné používat nové štítky na dobrovolné bázi.

Více informací o změnách v energetickém štítkování je možné nalézt v nové publikaci „Energetické štítkování elektrospotřebičů. Kompletní přehled pro všechny kategorie domácích elektrospotřebičů“, volně dostupné ke stažení na http://www.uspornespotrebice.cz/novinky/nove-stitky/.

Nová rámcová směrnice také požaduje, aby dodavatelé produktů zajistili::

•	aby byl každý spotřebič pro domácnost vybaven tištěným štítkem;

•	byl dostupný informační list k výrobku;

•	byla kontrolním orgánům členských států a Evropské komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace;

•	každá reklama na konkrétní model spotřebiče pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

•	každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model spotřebiče pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného model.

Evropský systém energetického štítkování podléhá „principu vlastního prohlášení“, což znamená, že výrobce/dodavatel je plně zodpovědný za správnost údajů uvedených na štítku.

## 3.2 Kancelářská technika

### 3.2.1 Pravidla pro zelené veřejné zakázky

Pro nákupy kancelářské techniky ve veřejném sektoru platí od roku 2010 v České republice „Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“ (dále Pravidla), jenž byla přijata vládou k podpoře zelených zakázek ve veřejném sektoru.

Pravidla pouze určují základní parametry, tedy pro koho jsou závazná, jakým způsobem a kdy bude docházet k vyhodnocování jejich plnění. Kancelářská technika je pak jednou z produktových skupin, pro kterou jsou dále Pravidla rozvedena v podrobnější metodice. Metodiky stanovují environmentální požadavky na pořizované výrobky a služby a dále zahrnují i podrobné instrukce, jak tyto požadavky do veřejné zakázky zakomponovat. Touto metodikou se od 1. listopadu 2010 musí řídit ústřední orgány státní správy (Úřad vlády ČR, ministerstva a další instituce – např. Energetický regulační úřad apod.). Požadavky v Metodice postihují nejvýraznější dopady výrobků na životní prostředí, především jsou zde požadavky na obsah nebezpečných látek, využití recyklovaných materiálů, snadnou recyklovatelnost, u počítačů energetickou efektivitu. Metodiky pro další produktové skupiny včetně dopravy a dopravních služeb by měly být představeny Ministerstvem životního prostředí do konce roku 2011 spolu s vyhodnocením výsledků dosažených v prvním roce účinnosti.

Pro kancelářskou výpočetní techniku byly také vypracovány Instrukce k implementaci části „osobní počítače, notebooky a monitory“ metodiky pro nákup výpočetní techniky, které slouží jako praktický návod k implementaci metodiky. Instrukce se zabývají kritérii, která musí příslušný výrobek splňovat, jejich ověřením a stávající certifikací příslušných výrobků.

### 3.2.2 E-tržiště

Dle Usnesení vlády č. 683/2002 má být ve státní správě informační a komunikační technologie nakupována prostřednictvím tzv. „e-tržiště“. Cílem tohoto opatření je transparentní soutěžení zakázky za co nejnižší cenu.

## 3.3 Světelné zdroje

Osvětlení a potažmo světelné zdroje jsou významnou částí spotřeby elektrické energie. Oblasti světelných zdrojů se dotýkají dvě klíčová evropská nařízení, která byla přijata v rámci ekodesignu:

- nařízení č.244/2009 (doplněné nařízením č.859/2009), které se dotýká a reguluje všeobecné nesměrové světelné zdroje (užívané především v domácnostech, v divadlech, apod.),

- nařízení č.245/2009 (doplněné nařízením č.347/2010), které upravuje světelné zdroje, svítidla a předřadníky užívané především ve službách, pro veřejné osvětlení a v průmyslu.

V současné době je připravována legislativa týkající se směrových světelných zdrojů, které se užívají především v domácnostech a ve službách. Toto nařízení ještě nebylo přijato.

### 3.3.1 Nařízení č.244/2009

V březnu 2009 přijala Evropská komise doporučení o regulaci světelných zdrojů, které se používají především v domácnostech a kulturních institucích. Toto nařízení se hlavně dotýká klasických žárovek, které jsou postupně od roku 2009 do roku 2012 stahovány a jsou nahrazovány efektivnějšími halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami a tzv. LED žárovkami. Přesněji nařízení stanovuje normy pro minimální účinnosti nesměrových světelných zdrojů, které se kryjí s energetickými třídami.

Díky nařízení č.244/2009 není možné od září 2009 uvádět na trh v EU matné (neprůhledné) světelné zdroje s horší energetickou třídou než A. Jako náhradu je třeba volit ze široké řady nabízených kompaktních zářivek a LED žárovek. Trh s kompaktními zářivkami je ustálen a nabízí efektivní kompaktní zářivky v mnoha provedeních: klasické trubicové, s matnou baňkou či svíčkové (tzv. miňonkové se závitem E14). Naopak trh s tzv. LED žárovkami je nový a jednotlivé výrobky mohou být různých parametrů. Díky technologickému vývoji se předpokládá postupné zvyšování účinnosti LED žárovek.

Čiré (průhledné) světelné zdroje jsou stahovány postupně. Od září 2009 platí omezení pro žárovky o příkonu 100 W a více, které budou muset být v energetické třídě C a lepší. Stejná povinnost platí pro žárovky s příkonem 75 W (v roce 2010), 60 W (v roce 2011) a od září v roce 2012 bude platit pro všechny čiré světelné zdroje. Bude-li z estetických důvodů zákazník požadovat čiré světelné zdroje, je možné zakoupit čiré halogenové žárovky, které mají energetickou třídu B či C. Tyto žárovky jsou vyráběny ve výkonech 18 W, 28 W, 42 W, 54 W, 70 W, 100 W a oproti klasickým žárovkám mají dvojnásobnou životnost. Halogenové žárovky se vyrábějí jak ve tvaru klasické žárovky se závitem E27, tak ve tvaru svíčkové žárovky (závit E14).

Nařízení č. 244/2009 se týká nejen postupného stahování klasických žárovek z trhu, ale také uvádí obsáhlé požadavky na kvalitativní vlastnosti světelných zdrojů (kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem a halogenových žárovek). Nařízení tak požaduje např. minimální dobu životnosti, minimální počet zapínacích cyklů, dobu zahoření, index podání barev a další. Po výrobcích je rovněž požadováno, aby uváděli na obalech a svých internetových stránkách přesný výčet informací.

Postupný plán přechodu k moderním efektivním zdrojům světla se týká pouze běžných nesměrových světelných zdrojů. Netýká se tedy žárovek s reflektory, speciálních žárovek do trouby a chladničky, dekorativního osvětlení ani osvětlení, které se používá v průmyslových, obchodních a jevištních prostorech.

### 3.3.2 Nařízení č.245/2009

Nařízení č. 245/2009 se dotýká širší palety světelných zdrojů a svítidel užívaných zejména ve službách, průmyslu a ve veřejném osvětlení. Nařízení č. 245/2009 (doplněné nařízením č. 347/2010) je komplexním dokumentem týkajícím se efektivity a značení lineárních i kompaktních zářivek bez integrovaného předřadníku, výbojek, předřadníků a svítidel

Zářivky

Již v roce 2010 byl omezen prodej zářivek s neefektivním luminoforem s nízkým podáním barev. Tyto zářivky mají ekvivalentní náhradu v podobě účinnějších zářivek s třípásmovým luminoforem s dobrým podáním barev (Ra ≥ 80). Mezi další důležité změny patří zákaz neefektivních lineárních zářivek s průměrem 32 mm (T10) a 38 mm (T12) od dubna 2012. Tyto zářivky nejsou v České republice příliš zastoupeny a lze je poměrně snadno nahradit obvyklými lineárními zářivkami s průměrem 26 mm (T8). Od dubna 2012 budou tedy k dispozici pouze efektivní zářivky s dobrým podáním barev (Ra ≥ 80).

Nařízení č. 245/2009 udává tabulku minimálních měrných výkonů pro jednotlivé typy lineárních zářivek (s průměrem 26 mm/T8 a 16 mm/T5) a nejčastější typy kompaktních zářivek bez integrovaného předřadníku. Od roku 2017 budou dle nařízení staženy dvoupinové kompaktní zářivky užívané s elektromagnetickým předřadníkem. To bude mít za následek výměnu svítidel za nová s elektronickým předřadníkem.

Mimo požadavky na energetickou efektivitu zářivek, které platí již roku 2010, klade nařízení od dubna 2012 také kvalitativní požadavky (činitel stárnutí, činitel funkční spolehlivosti či doba životnosti).

Výbojky

Od dubna 2012 vstoupí v platnost požadavky na energetickou efektivnost vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek s paticemi E27, E40 a PGZ12, které se užívají zejména ve veřejném osvětlení. K tomuto datu budou staženy z trhu nejméně efektivní výbojky a na trhu tak zůstanou pouze ty vysoce efektivní. Od roku 2015 budou z trhu staženy vysokotlaké rtuťové výbojky a rovněž jejich přímé náhrady (vysokotlaké sodíkové výbojky schopné pracovat s původním předřadníkem). V České republice však již dnes není zastoupení rtuťových výbojek velké – dle výzkumu stavu veřejného osvětlení z roku 2010 cca 4 % světelných bodů. Přesto bude důsledkem tohoto nařízení potřeba tato – obvykle velmi stará – svítidla nahradit, resp. danou soustavu veřejného osvětlení rekonstruovat. Od roku 2017 se požadavky na energetickou efektivnost halogenidových výbojek dále zpřísní.

Obdobně jako u zářivek nařízení stanovuje i kvalitativní parametry výbojek: činitel stárnutí, činitel funkční spolehlivosti, doba života.

Předřadníky a svítidla

Nedílnou součástí svítidel na zářivky a výbojky je jejich předřadník. Nařízení č. 245/2009 klasifikuje předřadníky do jednotlivých skupin dle jejich efektivity a pro jednotlivá období do roku 2017 stanovuje minimální účinnosti. Nařízení rovněž stanovuje maximální příkon v pohotovostním režimu, který od roku 2012 bude max. 0,5 W. Na to navazují požadavky na svítidla (jedná se o označování a požadavek, aby svítidla byla kompatibilní s budoucími předřadníky). Od roku 2012 budou prodávána pouze svítidla s elektronickým předřadníkem a od roku 2017 nebude možné použít elektromagnetický předřadník ani jako náhradu do existujících svítidel.

Označování výrobků

Nařízení č. 245/2009 se dotýká nejen energetických a kvalitativních požadavků, ale také požaduje po výrobcích přesné označování a informování o vlastnostech výrobků. Na světelných zdrojích tak od roku 2010 musí být jmenovitý i skutečný výkon, světelný tok, měrný výkon, činitel stárnutí, činitel funkční spolehlivosti, obsah rtuti, index barevného podání, teplotu chromatičnosti udávající barevný tón světla a další informace.

### Souhrn

Souhrnné legislativní změny ve světelných zdrojích uvádí následující tabulka.

| Termín | Spotřebič | Požadavek či důsledek nařízení | Náhrada |
| --- | --- | --- | --- |
| září 2009 | nesměrové světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Matné světelné zdroje v energetické třídě A ▪ Čiré světelné zdroje v energetické třídě C a lepší ▪ Stažení 100W čirých klasických žárovek | ▪ Matné světelné zdroje: kompaktní zářivky, LED žárovky ▪ Čiré světelné zdroje: halogenové žárovky, některé LED žárovky |
| duben 2010 | lineární zářivky a kompaktní zářivky bez integrovaného předřadníku | ▪ Stažení neefektivních lineárních zářivek s průměrem 26 mm (T8) s paticí G13 se špatným podáním barev ▪ Stažení neefektivních kruhových zářivek s průměrem 29 mm (T9) ▪ Požadavek na zveřejnění technických informací na internetových stránkách a v technické dokumentaci (platí i pro výbojky) | ▪ Přímá náhrada za efektivnější zářivky s kvalitnějším luminoforem |
| září 2010 | světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Matné světelné zdroje v energetické třídě A ▪ Čiré světelné zdroje v energetické třídě C a lepší ▪ Stažení 75W čirých klasických žárovek ▪ Povinnost zveřejnění technických informací, předepsané informace na obalu | ▪ Matné světelné zdroje: kompaktní zářivky, LED žárovky ▪ Čiré světelné zdroje: halogenové žárovky, některé LED žárovky |
| říjen 2010 | svítidla | ▪ Požadavek na maximální ztráty ve svítidle |  |
| září 2011 | světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Matné světelné zdroje v energetické třídě A ▪ Čiré světelné zdroje v energetické třídě C a lepší ▪ Stažení 60W čirých klasických žárovek | ▪ Matné světelné zdroje: kompaktní zářivky, LED žárovky ▪ Čiré světelné zdroje: halogenové žárovky, některé LED žárovky |
| duben 2012 | lineární zářivky | ▪ Stažení neefektivních lineárních zářivek s průměrem 32 mm (T10) a 38 mm (T12) ▪ Všechny zářivky na trhu budou mít dobré podání barev (Ra ≥ 80) | ▪ Zářivky s průměrem 26 mm (T8) |
|  | výbojky (pouze E27, E40 a PGZ12) | ▪ Stažení standardních vysokotlakých sodíkových výbojek ▪ Stažení neefektivních halogenidových výbojek | ▪ Vysoce efektivní vysokotlaké sodíkové výbojky ▪ Efektivní halogenidové výbojky |
|  | předřadníky a svítidla | ▪ Max. příkon v pohotovostním režimu 0,5 W ▪ Stanoveny min. účinnosti pro předřadníky výbojek ▪ Povinnost uvádět technické informace ke svítidlům (nad 2000 lm) |  |
| září 2012 | světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Matné světelné zdroje v energetické třídě A ▪ Čiré světelné zdroje v energetické třídě C a lepší ▪ Stažení všech čirých klasických žárovek ▪ Na trhu zůstávají pouze: halogenové žárovky, kompaktní zářivky a LED žárovky | ▪ Matné světelné zdroje: kompaktní zářivky, LED žárovky ▪ Čiré světelné zdroje: halogenové žárovky, některé LED žárovky |
| září 2013 | světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Druhá úroveň funkčních požadavků (zpřísnění kvalitativních požadavků) |  |
| 2014 | světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Nejpozději v roce 2014 nastane zhodnocení požadavků určených nařízením č. 244/2009 |  |
| duben 2015 | výbojky (pouze E27, E40 a PGZ12) | ▪ Stažení vysokotlakých rtuťových výbojek a přímých vysokotlakých sodíkových náhrad ▪ Nejpozději v roce 2015 nastane zhodnocení požadavků určených nařízením č. 245/2009 | ▪ Náhrada neexistuje, je třeba vyměnit svítidla |
| září 2016 | světelné zdroje určené především pro osvětlení domácností | ▪ Na trhu zůstávají pouze: halogenové žárovky (v energetické třídě B, u některých typů C), kompaktní zářivky a LED žárovky | ▪ Matné světelné zdroje: kompaktní zářivky, LED žárovky ▪ Čiré světelné zdroje: zlepšené halogenové žárovky v energetické třídě B, některé LED žárovky |
| duben 2017 | kompaktní zářivky bez integrovaného předřadníku | ▪ Stažení dvoupinových kompaktních zářivek | ▪ Náhrada neexistuje, svítidla s elektromagnetickým předřadníkem je třeba vyměnit za svítidla s elektronickým předřadníkem |
|  | výbojky (pouze E27, E40 a PGZ12) | ▪ Další zpřísnění energetické efektivity vysokotlakých halogenidových výbojek | ▪ Vysoce efektivní vysokotlaké halogenidové výbojky |
|  | svítidla a předřadníky | ▪ Další zpřísnění energetické efektivity předřadníků |  |

## 3.4 Vozidla

### 3.4.1 Směrnice 2009/33/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

Pro splnění těchto požadavků musí členské státy využít alespoň jednu z následujících možností (dle článku 5 Směrnice):

a) stanovit v dokumentaci k nákupu silničních vozidel technické specifikace týkající se vlastností dosahovaných z hlediska energie a životního prostředí, a to v souvislosti s každým zohledněným dopadem, jakož i s jakýmkoli dalším ekologickým dopadem nebo

b) zahrnout do rozhodnutí o nákupu energetické a ekologické dopady, a to v případech použití postupu při zadávání zakázek využitím těchto dopadů jako kritérií pro zadání zakázky a v případech, kdy se tyto dopady vyjadřují za účelem začlenění do rozhodnutí o nákupu v penězích, použitím metodiky uvedené v článku 6.

### 3.4.2 Implementace Směrnice 2009/33/ES v ČR

Do českého právního řádu byla Směrnice 2009/33/ES transponována  zákonem č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nové znění zákona o veřejných zakázkách uvádí v § 46a: „V případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3), musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO2 a emise NOX, NMHC a částic. Způsob stanovení zvláštních technických podmínek stanoví prováděcí právní předpis.“

Tímto prováděcím předpisem se stala vyhláška MMR č. 162/2011 Sb. s platností od 6. 7. 2011. Vyhláška stanovuje zvláštní technické podmínky, které musí zadavatelé ve VZ uvádět a které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3).

Těmito podmínkami jsou emisní limity EURO uvedené v tabulce níže, které musí výše uvedené jednotlivé typy vozidel minimálně splňovat (dle přílohy č. 1 vyhlášky). V případě vozidel N1 a M1 musí také splňovat limity max. spotřeby pohonných hmot pro kombinovaný provoz (dle přílohy č. 2 vyhlášky).

Max. spotřeba pohonných hmot neplatí pro vozidla N1 a M1 zvláštního určení  nebo vícepalivová vozidla využívající LPG, CNG, či palivo s obsahem biosložky nejméně 50 %.

Tabulka: Minimální emisní limity EURO stanovené pro kategorie vozidel N a M                        (příloha č. 1 vyhlášky č. 162/2011 Sb.)

| Kategorie vozidla | Emisní limity EURO, kterou musí vozidlo minimálně splňovat |
| --- | --- |
| Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu nákladů |  |
| N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg | EURO 5 |
| N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg | EURO 4 |
| N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg | EURO 4 |
| Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu osob |  |
| M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla | EURO 5 |
| M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg | EURO 4 |
| M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg | EURO 4 |

Tabulka: Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 a M1 (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2011 Sb.)

| Výkon motoru | Celková hmotnost vozidla | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100 km) |
| --- | --- | --- | --- |
| vozidla o výkonu do 60 kW včetně |  | 6 | 4,5 |
| vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | do 1800 kg včetně | 7 | 5 |
|  | od 1801 kg do 3000 včetně | 10 | 8 |
|  | nad 3001 kg | 11 | 9 |
| vozidla o výkonu od 81kW do 120kW včetně | do 1800 kg včetně | 7,5 | 6 |
|  | od 1801 kg do 3000 včetně | 10,5 | 9 |
|  | nad 3001 kg | 11,5 | 10 |
| vozidla o výkonu nad 121 kW |  | 12 | 11 |

V roce 2006 byla provedena Ministerstvem průmyslu a obchodu analýza vozidel státní správy. Celkový počet vozidel u sledovaných orgánů státní správy bylo 19 502 osobních automobilů, z toho s objemem válců nad 2 000 cm3 bylo cca 2 000 automobilů. Průměrný projezd byl 19 000 km/rok. Počet vozidel u veřejné správy je podstatně vyšší (regionální a místní úřady a instituce).

### 3.4.3 Program obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla

Vedle výše uvedené legislativy je navíc dále v platnosti dle usnesení vlády č. 1592/2008 Sb. Program obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla. Cílem Programu je zajistit, aby podíl „ekologicky přátelských“ vozidel na celkovém vozovém parku, využívaném orgány státní správy byl k 1. 1. 2014 ve výši alespoň 25 %. Pro orgány samosprávy může být obměna za „ekologicky přátelská“ vozidla pouze doporučena.

Program předpokládá roční nákup nebo pronájem cca jednoho tisíce „ekologicky přátelských“ vozidel počínaje rokem 2009 a bude realizován do roku 2014 v rámci běžné obměny a přidělovaných rozpočtů.

Státní správa by měla jít příkladem. Nákupem, případně pronájmem pro svoji potřebu by měla povzbudit trh s „ekologicky přátelskými“ vozidly. Tímto přístupem by tak deklarovala zájem na zlepšování ochrany životního prostředí. Státní správa v rámci obměny vozového parku osobních a lehkých nákladních automobilů (kategorie M1 a N1) bude nakupovat, případně pronajímat “ekologicky přátelská“ vozidla v souladu s cílem Programu. „Ekologicky přátelská“ vozidla kategorií M1 a N1 nakupovaná nebo dlouhodobě pronajímaná státní správou musí splňovat emisní limity EURO 5, případně vyšší, a současně limity emisí CO2 uvedené v tabulce níže.

Tabulka: Emisní limity pro CO2

| Výkon motoru | Vozidla vybavená zážehovým motorem | Vozidla vybavená vznětovým motorem |
| --- | --- | --- |
|  | (g CO2/km) | (g CO2/km) |
| vozidla o výkonu do 60 kW včetně | 135 | 120 |
| vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | 155 | 130 |
| vozidla o výkonu od 81kW do 120kW včetně | 170 | 145 |
| vozidla o výkonu nad 121 kW | 200 | 170 |

Uvedené limity emisí CO2  nemusí plnit vícepalivová vozidla taková:

- kde alespoň jednou alternativní pohonnou hmotou je směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 % (např. ethanol 85 označovaný jako E85) nebo čisté biopalivo,

- kde alespoň jednou alternativní pohonnou hmotou je stlačený zemní plyn (CNG).

### 3.4.4 Štítkování pneumatik

Dne 25. prosince 2009 schválil Evropský parlament nařízení 661/2009/ES upravující označování pneumatik, na jejímž základě budou od 1. listopadu 2012 povinně všechny pneumatiky označovány podle svých vlastností podobně jako je tomu u energetických štítků domácích spotřebičů. To má poskytnout spolehlivé informace spotřebitelům, aby mohli vzít vlastnosti pneumatik při jejich koupi v úvahu. Cílem tohoto opatření je dosáhnout vyššího zaměření trhu na pneumatiky, které přispívají k nižší spotřebě paliva, jsou bezpečné a méně hlučné. Zároveň je cílem podpoření zvýšení konkurence a soutěže na trhu, zlepšení poměru kvalita-cena a v důsledku toho také podpoření výzkumu a vývoje inovativních technologií. Opatření bylo přijato na evropské úrovni, aby se předešlo fragmentaci trhu a zajistil se prostor pro spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci.

Do označení se promítnou tři vlastnosti: spotřeba paliva, hlučnost a přilnavost na mokrém povrchu. Pneumatiky s nejlepšími vlastnostmi budou označeny písmenem „A“, s nejhoršími pak písmenem „G“. Nařízení dává povinnost výrobcům uvádět popis uvedených tří vlastností na pneumatikách typu C1, C2 a C3, tedy určených převážně pro osobní a lehčí i těžší nákladní automobily.

Od listopadu 2012 musí být tyto informace v členských státech k dispozici v prodejních místech a v „technickým propagačních materiálech“, tj. v technických návodech, brožurách, letácích a katalozích (v tištěné nebo elektronické podobě nebo dostupné online).

Standardní pneumatiky jsou zodpovědné za přibližně 20% spotřeby vozidla prostřednictvím valivého odporu. Snížení valivého odporu může proto významně ovlivnit spotřebu paliva. Díky technologickému vývoji se valivý odpor daří u moderních pneumatik snižovat. Rozdíl ve spotřebě paliva mezi obutím pneumatikami v nejlepší a nejhorší třídě (A a G) je okolo 0,5 litru na 100 km.

Na členských státech EU zůstává propagace informací o výhodách používání pneumatik s nejlepšími vlastnostmi. Žádný ze států však nebude moci podporovat výrobce, který by vyráběl pneumatiky s horším označením než "C“.

V levé části štítku, se nachází zařazení dané pneumatiky do třídy na základě palivové účinnosti, která indikuje vliv pneumatik na spotřebu paliva a emise CO2.

Na pravé straně štítku je uvedena třída pneumatiky dle stupnice přilnavosti za mokra, která určuje schopnost vozidla brzdit na mokru. Měření je přesně definováno evropskou vyhláškou (rychlost, charakteristika vozovky, hloubka vody, teplota apod.)

Na spodní straně štítku je uvedena třída dle hodnoty vnějšího hluku odvalování uvedena v decibelech.

## 3.5 Budovy

### 3.5.1 Stávající stav

Evropská unie je již řadu let lídrem na poli energetických úspor. Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD 1) se stala základním evropským předpisem, v jehož důsledku byla do zákona o hospodaření s energiemi č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších změn, zakotvena povinnost vybavit každou budovu průkazem energetické náročnosti, který je dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, nedílnou součástí projektové dokumentace stavby ke stavebnímu povolení. Od 1. ledna 2009 je zakotvena povinnost provádění nových budov a rozsáhlejších změn stávajících budov tak, aby měly požadovanou nízkou energetickou náročnost. Ta se dokladuje tzv. „energetickým průkazem, který se vypracovává podle vyhlášky MPO č. 148/2007 o energetické náročnosti budov. Energetický průkaz na svém štítku zařazuje budovu podle stupňů náročnosti, označených písmeny A–G, přehlednou formou v procentech uvádí podíl dodané energie připadající na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení.

Tabulka hodnocení třídy energetické náročnosti budovy v kWh/m2.rok z vyhlášky č. 148/2007

------------------------------------------------------------------------------- --------------

Druh budovy           A             B             C             D                E                F                 G

------------------------------------------------------------------------------- --------------

Rodinný dům       <  51    51 - 97    98 - 142   143 - 191   192 - 240    241 - 286     > 286

Bytový dům        <  43    43 - 82     83 - 120  121 - 162    163 - 205    206 - 245     > 245

Hotel a               < 102   102 - 200  201 - 294  295 - 389   390 - 488   489 - 590     590

restaurace

Administrativní    <  62   62 - 123  124 - 179  180 - 236   237 - 293   294 - 345     > 345

Nemocnice        < 109    109 - 210  211 - 310  311 - 415   416 - 520    521 - 625    > 625

Vzdělávací          <  47    47 - 89    90 - 130    131 - 174    175 - 220    221 - 265    > 265

zařízení

Sportovní           <  53    53 - 102  103 - 145   146 - 194   195 - 245     246 - 297     > 297

zařízení

Obchodní            <  67    67 - 121 122 - 183 184 - 241   242 - 300   301 - 362      > 362

Energetický průkaz je základní dokument, který musí být součástí stavebního povolení,  nebo při větších stavebních úpravách budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 a při prodeji nebo nájmu těchto budov. Pro určité budovy s charakterem veřejné musí být dokonce průkaz vyvěšen na viditelném místě v budově.

### 3.5.2 Nová legislativa k energetické náročnosti budov

Zcela nová směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov ze dne 19. května 2010 (EPBD 2) vytyčuje čtyři hlavní oblasti a zavazuje členské státy, že zajistí, aby:

do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s „téměř nulovou spotřebou energie“, v případě budov užívaných a vlastněných veřejnou mocí se termín zkracuje do roku 2018.

Implementace této směrnice zákonem č. 406/2000 Sb. se připravuje, perspektivně je potřebné s jejími požadavky reálně počítat.

Z článku 4 směrnice vyplývá, že:

Členské státy by měly zajistit, aby všechny objekty s podlahou plochou větší než 500 m2, resp. od 9.7.2015 i budovy s plochou větší než 250 m2, vlastněné veřejnými subjekty měly průkaz energetické náročnosti, který by prokázal, zda splňují požadavky na energetickou náročnost.

Stát a jeho veřejná správa by měl vést soupis všech objektů s údaji o jejich podlahové ploše a energetické náročnosti.

Z této databáze lze následně vyjmout objekty, které jsou památkově chráněny, které se nacházejí v památkově chráněných územích a objekty, u kterých z objektivních důvodů není možné po renovaci dosáhnout splnění požadavků na energetickou náročnost.

U objektů, u kterých z objektivních důvodů není možné po renovaci dosáhnout splnění požadavků na energetickou náročnost, by toho zdůvodnění mělo být součástí např. průkazu energetické náročnosti.

Z odstavce 3a) uvedeného článku vyplývá, že pokud se členské státy rozhodnou provádět rekonstrukci nákladově nejefektivnějším způsobem, (např. využitím EPC), musí za prvé s tímto seznámit Komisi a prokázat výpočtem, že tato alternativní metoda rekonstrukce veřejných objektů přinese stejné úspory v oblasti energetické náročnosti budov jako v metodě dle odstavců 1 a 2. Je tedy nutné provést dva srovnávací výpočty.

### 3.5.3 Připravovaná legislativa

V další připravované směrnici o energetických službách a úsporách energie se předpokládá, že veřejné orgány a instituce by si měly do budoucna pronajímat pouze energeticky účinné budovy a kupovat energeticky účinné výrobky a služby. Zároveň musí provést renovaci svých budov s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost, a to tempem 3 % budov ročně. Tento 3% podíl se vypočítává z celkové podlahové plochy budov s celkovou užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2 (v novém znění návrhu směrnice z 3. října 2011 je tento požadavek zmírněn a do r. 2015 se započítávají pouze budovy s podlahovou plochou větší než  500m2 a až od 9.července 2015 se do této plochy započítávají i budovy s plochou větší než 250m2) ve vlastnictví veřejných subjektů příslušného členského státu, která k 1. lednu každého roku nesplňuje vnitrostátní požadavky na minimální energetickou náročnost stanovené podle článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Přibližné počty budov v jednotlivých krajích a okresech jsou v příloze č.5. Podotýkáme , že se jedná o orientační údaje, ne všechny budovy budou patřit pod platnost směrnice. U budov typu kostel, zámek, památkově chráněná budova, budovy užívané jen dočasně, krematoria, sportovní stavby apod. nepodléhají pochopitelně požadavku na energetickou náročnost.

## 3.6 Kotle a další energetické zdroje

Nejčastějším nakupovaným energetickým zařízením, u kterého se lze odvolat na oficiální požadavek týkající se energetické efektivnosti resp. účinnosti, jsou kotle. Podle výkonu jsou rozděleny na velikosti od 20 kW do 200 kW sloužících pro vytápění budov. Výjimkou nejsou ale ani kotle o výkonu nad 50 MW. Význam pro daný účel veřejných zakázek a nákupů mají přirozeně jen kotle sloužící pro vytápění budov, ne kotle pro teplárny, elektrárny, elektrárny s dodávkou tepla nebo spalovny. Formou veřejných zakázek nebo nákupů se nejčastěji budou pořizovat kotle jednak:

- pro novou výstavbu. Tam však existuje technická dokumentace, která musí být podrobena energetickému auditu a v dokumentaci je obvykle typ kotle, jeho výkon a účinnost přesně specifikována.

- náhrady za kotle, u kterých byla pravidelnou kontrolou podle zákona č. 406/2000 Sb., § 6. odst. 2, 3, a 4 zjištěno, že již z hlediska účinnosti nebo svého výkonu nevyhovují a v protokole o výsledku kontroly doporučena výměna.

Uvedený zákon č. 406/2000 Sb., § 6, odst. 2,3, a 4 jsou doplněny prováděcími vyhláškami pro výkony kotlů do a nad 200 kW. Rozmezí 200 kW je dáno zákonem:

- Prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů (do výkonu 200 kW)

- Prováděcí vyhláškou č. 150/2001 Sb., která byla zrušena vyhláškou č. 349/2010 Sb.,

- Prováděcí vyhláška č. 349/2010 Sb., o minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla (nad 200 kW). Ta stanoví minimální účinnost užití energie

a) při výrobě tepelné energie v

1. kotlích,

2. solárních kolektorech,

b) při dodávce tepelné energie,

c) při výrobě elektřiny v

1. parním bloku,

2. fotovoltaických článcích,

d) v kombinované výrobě elektřiny a tepla v

1. soustrojí s plynovou turbínou,

2. souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“),

3. jednotce s pístovým motorem,

4. palivovém článku a

e) v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie.

Normy, na které se odvolá výše uvedený zákon a vyhlášky:

ČSN 070305 – hodnocení kotlových ztrát

ČSN 070240 -  teplovodní a nízkotlaké  parní kotle

ČSN 38 3350 – všeobecné zásady zásobování teplem.

Další	normy převzaté z EU zaimplementované do naší právní struktury:

ČSN EN 15 378 - Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav

ČSN EN 15316-4-1 - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností tepelných soustav

ČSN EN 15316-2-1 - Sdílení tepla pro vytápění.

V platnosti od 1.9.2011 je norma ČSN EN 15316-4-7 týkající se zdrojů tepla pro vytápění, kotlů na biomasu. Tato norma normalizuje požadované vstupy; metodu výpočtu a výsledné výstupy pro výrobu tepla v dílčí části soustavy (kotlích) pro spalování biomasy s ručním přikládáním, včetně regulace.

Pro záměr pořízení kotle s co nejvyšší energetickou účinností existuje celá řada dokumentů, podle kterých by mělo být postupováno. Podle Státní energetické inspekce, pokud jde o prováděcí vyhlášky, budou brzy nahrazeny jednoduššími novelami. Údaje o účinnosti kotlů byly původně  obsahem vyhlášky č. 150/2001 Sb., příloha č. 2, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Tato tabulka přes zrušení vyhlášky č. 150/2001 podle nové vyhlášky č. 349/2010 Sb., má vypovídací schopnost, není v rozporu s diagramy týkajícími se účinnosti kotlů a dá se použít, aniž by se cokoliv počítalo, jako prvotní orientační podklad pro porovnání účinností.

Vyhláška č. 349/2010 Sb. neuvádí konkrétní min. hodnoty účinností, ale vychází ze stanovení podmínky, která se stanovuje výpočtem. Podmínka stanovená výpočtem porovnává účinnost kotle s přepočítanou  danou referenční účinností. Účinnost kotle musí být větší než účinnost referenční. Splnění této podmínky je jedním z kritérií, druhým kritériem je výpočet dosažené roční průměrné účinnosti, která se stanoví buď z normy nebo z vyhl. č. 349/2010 Sb., přílohy č. 1 a to buď přímou nebo nepřímou metodou. Závisí to na dostupnosti potřebných údajů.

U kotlů do 200 kW i nad 200 kW se může postupovat při kontrole účinnosti podle normy ČSN 070240, vyhlášky č. 349/2010 Sb., přílohy č.1 i vládního nařízení č. 25/2003 Sb.

Podle normy ČSN 070240 se kontroluje, zda se naměřená účinnost auditorem nebo specialistou pohybuje nad oblastí minimálních hodnot stanovených normou.

V případě posuzování účinnosti kotlů podle vládního nařízení č. 25/2003 Sb., které se týká technických požadavků na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, se pracuje s konstrukčními účinnostmi,  tj. s horní hranicí. Všeobecně by naměřené hodnoty  oprávněnou osobou by měly oscilovat kolem minimální hranice a přibližovat se ke konstrukčním hodnotám podle toho, který předpis zvolíte k posouzení naměřené účinnosti. Hodnoty by se ale neměly diametrálně lišit. V příloze č. 3 je příklad tabulky z vládního nařízení s technickými požadavky na účinnost kotlů.

Pro veřejné nákupy z těchto informací o dokumentech orientovaných na posuzování energetické účinnosti kotlů  lze učinit závěr, že od budoucího dodavatele by měly být vyžádány objednavatelem informace o kotli alespoň podle vyhlášky č. 349/2010 Sb., aby objednatel mohl vyhodnotit mezi jednotlivými nabídkami nejvýhodnější nabídku z hlediska energetické účinnosti.

## 3.7  Klimatizační systémy

Podobně jako pro výše uvedené kotle je základním dokumentem ze kterého se vychází zákon č. 406/2000 Sb., § 6, odst. 7, týkající se pravidelných kontrol klimatizačních systémů s výkonem nad 12 kW. Formou veřejných zakázek se nejčastěji budou pořizovat klimatizační jednotky jednak:

- pro novou výstavbu. Tam však existuje technická dokumentace, která musí být podrobena energetickému auditu a v dokumentaci je obvykle typ klimatizační jednotky specifikován s dalšími potřebnými údaji a účinnost přesně specifikován. Investor by však měl kontrolovat, zda je zvolená jednotka energeticky efektivní,

- náhrady za klimatizační jednotky, u kterých bylo pravidelnou kontrolou podle zákona č. 406/2000 Sb., § 6. odst. 7 zjištěno, že již z hlediska účinnosti nebo svého výkonu nevyhovují a v protokole o výsledku kontroly doporučena výměna.

Prováděcím předpisem k výše uvedenému §6, odst. 7 je vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. K ní je příslušnou technickou normou ČSN EN 15240 a její novela z února 2009 s názvem Větrání budov – Energetická náročnost budov – směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů. Podle této normy musí být o kontrole vypracována zpráva a v ní doporučení týkající se alternativních řešení a zlepšení včetně výměny systému, subsystému a prvků.

Pro veřejné nákupy z těchto informací o dokumentech orientovaných na posuzování energetické účinnosti klimatizačních systémů  lze učinit závěr, že od budoucího dodavatele by měly být vyžádány objednavatelem informace o klimatizačním systému alespoň podle vyhlášky č. 277/2007 Sb., a pro naplnění normy ČSN EN 15240,  aby objednatel mohl vyhodnotit mezi jednotlivými nabídkami nejvýhodnější nabídku z hlediska energetické účinnosti.

## 3.8 Služby

Energetické služby jsou vnímány jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti. Energetická služba podle Směrnice č. 2006/32/ES má tuto definici:

„Energetickou službou“ je míněn fyzický prospěch, užitek nebo dobro získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u niž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické efektivnosti nebo k úsporám primární energie.

Typickými energetickými službami jsou různé informační kampaně, provádění energetických auditů, přispívání do zvláštních fondů ze kterých jsou financovány nebo dotovány akce úspor energie, dobrovolné dohody, provozování energetického hospodářství za úplatu, provozování veřejného osvětlení, provoz budov, technický servis, atd.

Energetické služby mohou poskytovat jak dodavatelé energie, tak i podnikatelské subjekty mající k tomu potřebné odborné znalosti. Zatímco pro dodavatele energie se zdánlivě jedná o službu, která jim snižuje množství prodané energie a tudíž i zisk, u odborných podnikatelských subjektů se může jednat o běžnou konzultantskou službu za úplatu nebo i mnohem sofistikovanější aktivity.

Příkladem prakticky poskytovaných energetických služeb v oblasti úspor energie mohou být energetické společnosti ze skupiny ČEZ. Výmluvnou je jejich nabídka smluvně garantovaného dosažení energetických úspor. Podobně komplexní služby poskytuje i Dalkia a.s. a další distribuční společnosti. Obecně dodavatelé energie si poskytovanou službou zdánlivě snižují odbyt svého produktu, ale tuto službu jim kompenzuje:

- poskytování služby za úhradu

- opakovaný prodej stejného druhu služby více zájemcům významně snižuje jejich vlastní náklady,

- nemusejí vynakládat další investice na výstavbu nových zdrojů, ke krytí vzrůstající spotřeby,

- smluvní zajištění odběru energie na delší období, tudíž stabilizaci zákazníka,

- prodej energie za speciální tarify.

Nemusí to být však jenom distribuční společnosti. Známe jsou společnosti typu ESCO (ESCO – Energy Service Company) poskytující právě služby v oblasti garantovaných úspor energie. Podstatou energetických služeb se zárukou, jak už sám název napovídá, je poskytnutí záruky za služby, které smluvní partner, společnost / firma energetických služeb, zákazníkovi zajišťuje. V daném případě jde o záruku, že skutečně k předpokládaným úsporám dojde a spotřebiteli se sníží náklady na nákup energie.

U projektů, ve kterých se ESCO svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření (na objektu, otopné soustavě včetně zdroje) s výsledným efektem snížení spotřeby energie i dalších nákladů, se jedná o EPC (Energy Performance Contracting).

V případě, že se služby zaměřují na opatření v modernizaci rozvodů a zdrojů energie s výsledným zvýšením účinnosti výroby a rozvodu energie, nikoliv při její spotřebě se firma ESCO smlouvou zaručuje svým zákazníkům dodávat energii za smluvně sjednanou cenu. Služby ESCO se nazývají energetický kontrakting (EC – Energy Contracting).

Obě výše uvedené základní metody energetických služeb se zárukou mají své uplatnění, variace a průniky. Podstatné a rozhodující pro konečnou spokojenost zákazníka i ESCO je důsledné a jednoznačné definování poskytované garance ze strany ESCO vůči zákazníkovi ve smlouvě o energetických službách se zárukou.

Poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem není mnoho. Jen namátkou, kromě již zmiňovaných ČEZ, a.s. a Dalkia Česká republika, jsou to AB Facility a.s., ENESA a.s., Martia a.s. MVV Energie CZ a.s., Siemens, s.r.o., a Středisko pro úspory energie s.r.o. Most. Konzultační služby v oblasti energetických služeb poskytují SEVEn, o.p.s., ENVIROS, s.r.o. a DABONA, s.r.o.

Samotné akce typu EPC znamenají úsporu energie, na které mají zájem oba účastníci a proto je bezpředmětné zdůrazňovat v případě vypisování veřejné zakázky na službu typu EPC jako kriterium energetickou efektivnost. Ta se projeví nepřímo ve finančních otázkách s tím spojených. Proto v případě vypisování veřejných zakázek tohoto druhu se doporučuje veřejnému sektoru najmout si na vypracování zadávací dokumentace konzultační firmu.

## 3.9 Nákup elektřiny a plynu

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny právo zvolit si svého dodavatele elektřiny a od 1. ledna 2007 i dodavatele plynu. Tím tedy mají možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za odběr energie. Tato změna v případě veřejných institucí může znamenat podstatné snížení nákladů, jak bylo na případě některých vládních budov v Praze prakticky ověřeno. Roční úspora činila přes 8 mil. Kč v roce 2010.

Energetický regulační úřad na svých webových stránkách (www.eru.cz) informuje velice podrobně konečné odběratele jak postupovat při změně dodavatele elektřiny a plynu.  Lze na této stránce nalézt seznam dodavatelů s oprávněním dodávat komodity, je uveden cenový kalkulátor pro domácnosti k provedení výpočtu, zda se změna dodavatele vyplatí. Je tam poskytnuta celá řada praktických rad, jak při změně postupovat a čeho se vyvarovat včetně důrazného upozornění, že není vhodné odsouhlasit změnu dodavatele bez důkladného rozmyšlení. Na trhu existují dodavatelé s nestandardními podmínkami. Jen nižší platba za odběr energie není tím jediným kriteriem, které je nutno prověřovat a důvěřovat mu. Význam má i doba na kterou je smlouva o odběru energie uzavírána.

## 3.10 Teplo

Přestože nákup tepla je u veřejného sektoru velice častým, většinou se jedná v dané lokalitě o dodávku tepla z centrálního zdroje nebo systému centralizovaného zásobování teplem, tedy monopolního dodavatele, vázaného na schválenou územní energetickou koncepci. Tím není poskytnut prostor pro vypisování veřejných zakázek a proto se otázkou výběru dodavatele tepla v tomto materiálu nezabýváme.

Jinou kategorií je potom zvážení možnosti připojit se k místnímu existujícímu centrálnímu zdroji  tepla. Ani v tomto případě se zahrnutím energetické efektivnosti nezabýváme v této publikaci. V lokalitě s dostatečnou hustotou osídlení se vývoj tímto směrem ubírá. Je to i jedna z cest jak podstatně snížit emise z lokálních zdrojů. Sleduje se hlavně na Ostravsku.

# 4. Příklady dobré praxe

## 4.1	Hotel Marriott – instalace úsporného osvětlení

Prague Marriott Hotel, vlajková loď sítě hotelů Marriott v České republice, se příhodně nachází pouhých několik kroků od Obecního domu a jen pár minut chůze od Staroměstského náměstí a dalších historických památek. Po deseti letech zkušeností na českém trhu tento hotel představuje symbol poskytování vynikajících profesionálních služeb a lokálního know-how.

Pro pohodlí a bezpečnost klientů je velice důležité osvětlení a nasvícení budovy. Vedení hotelu se rozhodlo zkvalitnit systém osvětlení, snížit objem spotřebované energie, a tím snížit i provozní náklady. Podle potřebných parametrů bylo vybráno nové úsporné osvětlení a následně zakoupeno. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita dodávaného zařízení, bylo uspořádáno výběrové řízení na dodavatele tohoto osvětlení.

### 4.1.1 Příprava projektu

Cílem tohoto projektu byla snaha snížit spotřebu elektrické energie na vnitřním osvětlení hotelu.

Tento hotel představuje soukromý sektor – ubytovací služby. Projekt výměny osvětlení se nejprve zaměřil na zjištění potenciálu úspory energie a následný výběr konkrétních nejdostupnějších produktů. Výběr dodavatelů závisel na dobrovolném a aktivním přístupu vedení hotelu.

Nezávislí odborníci na úspory energie vypracovali podrobný  plán, ve kterém určili, jaké konkrétní stávající světelné zdroje by měly být vyměněny a jaké nové úsporné zdroje světla by je měly nahradit. Tyto dispozice byly poté rozeslány výrobcům a distributorům osvětlovacích zařízení zároveň s výzvou, aby předložili své konkrétní nabídky – seznam výrobků a jejich cenovou dostupnost.

Cílem bylo použít takové osvětlení, které by splňovalo nároky na kvalitu a design, mělo delší životnost, nižší spotřebu a výhodné ekonomické parametry. Byly vybrány výrobky s nejdelší životností, aby byly minimalizovány požadavky na frekvenci jejich výměny.

Jednotlivé dodavatelské nabídky osvětlení byly poté zhodnoceny a porovnány podle kvality, udržitelnosti a ceny nabízených produktů.

Konečný dodavatel byl vybrán čistě na bázi srovnání kvality nabízených produktů a podmínek záruky ceny a dodávky.

Bylo dohodnuto, že tvůrce projektu bude následné dva roky kontrolovat správné zavádění nově zakoupeného osvětlení a pokud se na trhu objeví ještě účinnější osvětlení, bude o něm informovat.

Zástupci hotelu a tvůrce projektu se dohodli, že platba za konzultační službu proběhne v několika krocích, v závislosti na návratnosti investice do nového osvětlení.

Výběr dodavatele osvětlení vycházel ze zkoušek jednotlivých produktů v jednotlivých typech osvětlení a probíhal za zcela transparentních a otevřených podmínek pro všechny přizvané významné výrobce.

### 4.1.2 Výsledky

Prague Marriott Hotel obdržel za konkrétní úspory v osvětlení a jejich implementaci ve formě energetických služeb prestižní cenu Best European Energy Service Lighting Project. Management hotelu se po konzultacích se SEVEn rozhodl vypracovat podrobnou analýzu možných úspor elektrické energie jak v prostorách přístupných veřejnosti, tak i v prostorách technického zázemí hotelu. Výsledkem projektu byla například výměna klasických žárovek za žárovky halogenové, které mají o 30% vyšší účinnost, a za kompaktní fluorescenční žárovky, u kterých je účinnost vyšší dokonce o 80%. U vchodu do jednotlivých hotelových pokojů byly aplikovány také vysoce účinné technologie LED. Tyto zdroje osvětlení šetří až 90% energie a jejich životnost je desetkrát delší. Pro životní prostředí to znamená roční úsporu emisí CO2 dosahující 472 tun. Prague Marriott Hotel přijal tato úsporná opatření v rámci programu European GreenLight, jehož partnerem je od podzimu roku 2008.

## 4.2		DHL - využití CNG v expresní přepravě

Společnost DHL je největším poskytovatelem služeb mezinárodní expresní přepravy a logistiky na světě. Všechny služby společnosti, upravené na míru podle specifických potřeb zákazníků, lze objednat z jednoho prodejního místa.

Společnost DHL Express rozšířila služby ekologického doručování zásilek. Její vozový park v České republice se během roku rozrostl o další i vozidla s alternativním pohonem na zemní plyn. Celkem DHL Express v České republice provozuje pět vozidel značky Opel Combo CNG. Vozidla jezdí v Praze, Ostravě a Olomouci.

DHL Express tak prověřuje, zda jsou vozidla šetrná k životnímu prostředí schopna dlouhodobě nahradit vozidla na klasická paliva vyráběná z ropy. Vychází tím rovněž vstříc zákazníkům, kteří požadují služby šetrné k životnímu prostředí.

Příprava projektu

Jako logistická společnost se společnost DHL Express v hledání „úspor“ emisí CO2 zaměřila na čtyři hlavní oblastí, na letecký a vozový park, energetickou náročnost budov a poskytované služby.  Jako první krok byla zvolena oblast vozidel. V roce 2007 se provedla analýza českého trhu tj. nabídka alternativních vozidel, jejich technické parametry, možnosti a nákladová analýza.  Proběhlo dotazování odborných úřadů statní sféry, kde se zjišťovaly plány a  strategie státu v této oblasti. Nejdůležitějším interním kritériem bylo zachování  kvality poskytovaného servisu. Jelikož společnost DHL Express si zabezpečuje veškerá vozidla prostřednictvím operativního leasingu, byla oslovena též spolupracující leasingová společnost LeasePlan ČR, s.r.o. o vyjádření k plánům společnosti DHL Express. Byly taky osloveny příslušné servisy, zda budou schopni poskytovat servis i těmto vozidlům. Po vyhodnocení všech plusů a mínusů jednotlivých možností a nabídek byla zvolena jako optimální varianta využití vozidel na CNG.  A to i přesto, že infrastruktura plnících stanic byla zatím malá, dojezd těchto vozidel byl nižší než u vozidel na tradiční paliva a pořizovací cena alternativních vozidel byla vyšší (i když v této oblasti byla vidět největší pozitivní progrese). Samozřejmostí bylo řešení nastavení plateb za plnění CNG u plnících stanic, protože podmínkou společnosti DHL Express bylo placení kartou nebo fakturačně.

Společnost LeasePlan ČR, s.r.o., stávající dodavatel vozidel Opel, byla požádána o dlouhodobější zapůjčení CNG Comba. Toto vozidlo bylo testováno v domácích provozních podmínkách přibližně 3 měsíce. Po vyhodnocení testování bylo rozhodnuto o nákupu prvního CNG Comba v barvách DHL. Od té doby v případě obměny vozového parku vždy proběhla analýza, zda je možné obměnit staré vozidlo za vozidlo CNG. Muselo se brát v potaz, v jaké lokalitě bude vozidlo jezdit, zda je tam plnící stanice na CNG, zda kapacitně CNG Combo bude stačit na svoz /rozvoz zásilek apod. V této době vlastní DHL Express 5 vozidel na CNG získaných na leasing od společnosti LeasePlan ČR, s.r.o..

### 4.2.1 Výsledky

Po prvním roce využívání těchto vozidel došlo k vyhodnocení jejich ekologického přínosu a provozních nákladů. Během roku najela tato vozidla 43 500 km a došlo k faktickému snížení produkce emisí CO2 o 25% a také ke snížení standardních provozních nákladů o 35%.  Došlo tak úspěšně ke spojení ochrany životního prostředí s úsporami finančních nákladů.

Na podzim roku 2010  tato vozidla již najela celkem 187 200 km.

Využívání alternativních vozidel je jednou z aktivit, kterými chce DHL Express dosáhnout cíle, k němuž se zavázala: snížit do roku 2020 produkci uhlíku o třicet procent ve srovnání s úrovní v roce 2007. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, pevných částic, ale i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů a aromátů včetně benzínu. Oproti benzinu zemní plyn nabízí potenciál 20 až 25 procentního snížení emisí CO2 (oproti naftě o 15%).

Další takovou aktivitou je služba GOGREEN. Zákazník při ní může aktivně pomáhat k ochraně životního prostředí podporou vybraných projektů vedoucích ke snižování emisí oxidu uhličitého. Zásilky přepravované se službou GOGREEN využívají stejné přepravní sítě jako běžné zásilky, avšak za malý příplatek dvou procent z přepravní ceny má klient možnost přispět na ekologické projekty a současně získat certifikát o eliminaci oxidu uhličitého vzniklého přepravou jeho zásilek.

Vedoucí oddělení kvality a životního prostředí DHL Express ČR Ondřej Kulhánek dodává k plánům společnosti v oblasti ekologizace přepravy: „V budoucnu bychom se rádi zaměřili i na jiná alternativní vozidla. Problémem ale je to, že na českém trhu nejsou pro náš provoz příliš velké možnosti. Většinou se jedná o dodávky, které se hodí spíše na pozemní velkoobjemové přepravy. Co se týče biopaliv, spoléháme na biopaliva druhé generace, která by měla mít větší účinnost vložené a získané energie a nebudou konkurovat potravinářské produkci. Shrnu-li to, CNG je v tuto chvíli a v nejbližších dvou až třech letech optimální cesta z pohledu technických možností, nákladů, dojezdu a životního prostředí,“

## 4.3	Hotel Adalbert – komplexní energeticky úsporná opatření

V ČR je ekologická turistika zatím v počátcích. Z celkového počtu více než  8 500 ubytovacích zařízení se jich ekologickou značkou může pyšnit jen jedenáct. Tříhvězdičkový Hotel Adalbert v Praze je prvním českým ekohotelem, který v roce 2006 získal Ekoznačku, národní “Ekologicky šetrná služba“  a evropskou „The Flower“.

Požádat o ekoznačku se rozhodl z několika důvodů. Prvním a zároveň hlavním důvodem bylo vlastní přesvědčení bývalého ředitele Filipa Kühnela a současného Ondreje Vajdy. K dalším patří možnost prezentace hotelu na trhu turistických ubytovacích služeb, a v neposlední řadě také podněty ze strany hotelových hostů a jejich kladný přístup k přírodě a ekologii.

V hotelu Adalbert byl proveden soubor komplexních opatření vyplývající z podmínek pro udělení ekoznačky Evropské unie „Květina“ a českého označení "Ekologicky šetrná služba“.

Velkou výhodou byla plánovaná rekonstrukce hotelu v roce 2005, která se nesla ve standardech ekologického provozu hotelu.

### 4.3.1 Příprava projektu

Změny v hotelu Adalbert pro udělení ekoznačky byly první zkušeností nejen pro hotel, ale i Českou Agenturu pro ekologicky šetrné výrobky (jako součásti CENIA - České informační agentury životního prostředí), která je odpovědným výkonným orgánem Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků v České republice.

U každodenního provozování hotelu jsou uplatňovány následující environmentální kritéria při  nakupování:

- Bylo nutné zavést třídění odpadu, s čímž souvisel i nákup odpadkových košů vyrobených na míru pro hotel. Stejně tak i další „ekologické doplňky“ jako elegantní dávkovače na mýdlo, šampón a tělový sprchový gel, které nebyly na našem trhu lehce k dostání.

- Ve všech možných případech používají zaměstnanci hotelu pouze recyklovaný papír a nebo pro interní potřeby je použití papíru z obou stran.

- Při nákupu potravin jsou upřednostňováni místní dodavatelé potravin, čímž se snižují negativní environmentální dopady z dopravy.

- Nákup výrobků určených jen k jednomu použití je minimalizován.

- Pokud to dovoluje nabídka, v hotelu jsou používány výhradně ekologicky šetrné čisticí prostředky.

- Dále bylo v budově hotelu provedeno opatření směřující k šetření vody a energií:

- Průtok vody v kohoutku ani ve sprše nepřesahuje 12 litrů za minutu.

- Mušle splachují pouze po použití.

- Všechna okna v hotelu jsou tepelně izolována.

- Hotel nepoužívá žádnou vzduchotechniku.

- Většina světel na chodbách je opatřena pohybovým čidlem a vypíná se automaticky.

- V celé budově hotelu jsou namontovány 99% úsporné žárovky, pokud to dovoluje historický ráz budovy.

- Topení je regulováno zvlášť v každém pokoji.

Všichni zaměstnanci prošli patřičným školením. Jedním z kritérií pro přijetí hotelového personálu je kladný přístup k přírodě a ekologii. Hotel měl zřejmě v tomto směru štěstí a doposud se jim do zaměstnání hlásili lidé právě proto, že jsou ekologický hotel a i jejich životní styl je v rámci principů ekologie.

### 4.3.2 Výsledky

Hotelu Adalbert byla na základě provedených opatření směřujících k environmentálně šetrnému provozu v roce 2006 udělena ekoznačka EU „Květina“ a česká ekoznačka „Ekologicky šetrná služba“.

Ekoznačka jim rozhodně pomáhá odlišit se od konkurence. Hlavně v této nelehké době, kdy je turistický ruch jedno z odvětví pociťující sílu krize nejvíce.

Navíc byly ekologické služby hotelu Adalbert v roce 2009 obohaceny o služby pro cyklisty získáním certifikátu Cyklisté Vítaní. Hotel Adalbert se nachází přímo v srdci Břevnovského kláštera. Místo samo vybízí k výletům, nachází se mezi dvěma cyklotrasami, je turistickým bodem, ale hlavně místem oddychu a klidu.

# 5. Seznam příloh k popisné části I

Příloha č. 1	Výňatek ze zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek týkající se stanovení technických podmínek, hodnotících kriterií a hodnocení nabídek.

Příloha č. 2 	Budovy, zařízení, zboží a služby, na které lze uplatnit při pořízení kriterium energetické efektivnosti

Příloha č. 3	Minimální účinnosti kotlů

Příloha č. 4 	Směrnice Evropského Parlamentu a Rady k ekodesignu

Příloha č. 5 	Orientační počty veřejných budov podle okresů a krajů

Příloha č. 1

Výňatek ze zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek týkající se stanovení technických podmínek, hodnotících kriterií a hodnocení nabídek

§ 46 Stanovení technických podmínek

(1) Technické podmínky formuluje zadavatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí

a) české technické normy35) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení36),

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d) mezinárodní normy, nebo

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

(2) Není-li možné technické podmínky formulovat podle odstavce 1, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na

a) české technické normy35),

b) stavební technická osvědčení37), nebo

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(3) U každého odkazu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatel připustí použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

(4) Technické podmínky může zadavatel stanovit formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

(5) Technické podmínky může zadavatel stanovit rovněž formou požadavků na výkon nebo funkci podle odstavce 4, s využitím odkazů na dokumenty uvedené v odstavci 1 nebo 2, sloužící jako prostředek pro předpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik s využitím odkazu na dokumenty uvedené v odstavci 1 nebo 2 a odkazem na požadavky na výkon a funkci podle odstavce 4 pro jiné charakteristiky.

(6) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na dokumenty podle odstavce 1 nebo 2, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nebo služby nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

(7) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci uvedených v odstavci 4, nesmí odmítnout nabízené zboží, služby nebo stavební práce, které jsou v souladu s dokumenty uvedenými v odstavci 1, pokud tyto dokumenty obsahují stanovené požadavky zadavatele na výkon nebo na funkci. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce zboží nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

(8) Jestliže zadavatel stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci podle odstavce 4, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček38), za předpokladu, že tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.

(9) Zadavatel může uvést, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou podle odstavce 8 se má za to, že splňují technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou dokumentaci výrobce nebo zkušební protokol vydaný uznaným orgánem.

(10) Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské unie.

§ 78 Hodnotící kritéria

(1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící kritérium") je

a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo

b) nejnižší nabídková cena.

(2) Základním hodnotícím kritériem v soutěžním dialogu je pouze ekonomická výhodnost nabídky.

(3) Zadavatel zvolí základní hodnotící kritérium podle druhu a složitosti veřejné zakázky a uvede je v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení.

(4) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.

(5) Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí zadavatel jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Stanovená váha může být u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií shodná.

(6) Zadavatel uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci, popřípadě ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o účast nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.

(7) Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvede dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje.

§ 79

Hodnocení nabídek

(1) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

(2) Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty.

(3) Pokud zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria podle § 78 odst. 7 v sestupném pořadí podle významu, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky podle dílčích hodnotících kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek odůvodnit přiřazení konkrétních hodnot u každého dílčího hodnotícího kritéria jednotlivé nabídky.

(4) Je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77.

(5) Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavce zadavatel sám, zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 obdobně.

(6) Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

Příloha č. 2

Budovy, zařízení, zboží a služby, na které lze teoreticky uplatnit při pořízení kriterium energetické efektivnosti

Seznam tohoto zařízení je neúplný, ale s ohledem na důraz, který je kladen na úspory energie lze očekávat jeho neustálé rozšiřování a doplňování i v souladu s tím, jak bude postupně doplňována technická dokumentace týkající se energetické efektivnosti. Zařazeny jsou i takové, pro které neexistují příslušné dokumenty, podle kterých se hodnocení energetické efektivnosti provádí a posuzuje.

1. Budovy všeho druhu, podmínkou je vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.

- Při projektování staveb je třeba zohlednit celkovou energetickou účinnost a náklady životního cyklu různých alternativ

- Jako příklad pro ostatní by veřejný sektor měl podporovat inovativní řešení a možnosti stavby nízkoenergetických a pasivních budov

- Jako příklad pro ostatní by veřejný sektor měl podporovat pravidelné sledování, vyhodnocování a zveřejňování energetické spotřeby budov

2. Nákup energie a zařízení pro její výrobu

- Nákup elektřiny, plynu, tepla, event. dalších paliv od distributorů,

- Kotle,

- Tepelná čerpadla,

- Klimatizační zařízení,

- Malé kogenerační jednotky,

- Fotovoltaické panely,

- Sluneční kolektory,

- Nouzová otopná zařízení,

- Vysoušecí zařízení,

- Elektromotory.

3. Zboží

Do této položky patří především stroje a zařízení vázané na spotřebu elektrické energie. Do skupiny patří

a) spotřebiče pro domácnost,

- Automatické pračky,

- Bubnové sušičky,

- Pračky kombinované se sušičkou,

- Elektrické chladničky a mrazničky a jejich kombinace,

- Myčky nádobí,

- Elektrické trouby,

- Elektrické ohřívače vody,

- Zdroje světla,

- Předřadníky k zářivkám,

- Klimatizační jednotky.

b) spotřebiče pro zařízení kanceláří

- Kopírky,

- Faxový přístroj (fax),

- Frankovací stroj,

- Multifunkční zařízení, které vykonává kopírování, tisk, skenování nebo faxování,

- Tiskárny,

- Skenery,

- Počítače všeho druhu.

c) svítidla a jejich zařízení pro ovládání osvětlení.

- Světla pro dopravu,

- Pouliční osvětlení,

- Osvětlení pracoviště,

- Úsporné žárovky,

- Osvětlení vnitřních prostor budov.

d) Vozidla

- Osobní automobily,

- Užitková vozidla,

- Vozidla a zařízení pro údržbu veřejných prostor a parků,

- Mikrobusy.

4. Poskytování energetických služeb

- Energetické audity,

- Dodávka energie za smluvně sjednanou cenu,

- ESCO,

- EPC,

- EC.

Příloha č. 3

Minimální účinnosti kotlů

Tabulka - Minimální účinnost výroby tepelné energie η (étav)  pro palivové kotle

|  | Minimální (provozní) účinnost v (%) |
| --- | --- |
| Výkon kotle ve zdroji tepelné energie | Koks | Černé uhlí | Brikety | Hnědé uhlí tříděné | Hnědé uhlí netříděné | Topný olej leh. LTO | Mazut (top.olej TTO) | Zemní plyn |
| Do 0,5 MW | 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 80 | - | 85 |
| 0,51-3 MW | - | 70 | 69 | 68 | 63 | 83 | - | 86 |
| 3,1-6 MW | - | 75 | - | 72 | 65 | 84 | 81 | 87 |
| 6,1-20 MW | - | 77 | - | 75 | 70 | 85 | 82 | 90 |
| 20,1-50 MW | - | 80 | - | - | 77 | 87 | 85 | 92 |
| Nad 50 MW | - | 82 | - | - | 82 | 89 | 86 | 93 |

Poznámka: Uvedeno v Příloze č. 2 vyhlášky č. 150/2001 Sb.

Tabulka – technické požadavky na účinnost kotlů podle vládního nařízení č. 25/2003

|  | Účinnost při jmenovitém výkonu | Účinnost při částečném výkonu |
| --- | --- | --- |
| Typ kotle | Rozsah výkonu v kW | Střední teplota vody v kotli °C | Požadovaná účinnost % | Střední teplota vody v kotli °C | Požadovaná účinnost % |
| Standardní kotle | 4 až 400 | 70 | ≥ 84 + 2 log Pn | > 50 | ≥ 80 + 3 log Pn |
| Nízkoteplotní kotle* | 4 až 400 | 70 | ≥ 87,5 + 1,5 log Pn | 40 | ≥ 87,5 + 1,5 log Pn |
| Kondenzační kotle na plynná paliva | 4 až 400 | 70 | ≥ 91 + log Pn | 30 ** | ≥ 97 + log Pn |

* včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva

** teplota vody na vstupu kotle

Příloha č. 4

Směrnice Evropského parlamentu a Rady k ekodesignu

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES

ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0029:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:cs:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0042:0052:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0026:0034:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:CS:PDF

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES

ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:cs:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:CS:PDF

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:CS:PDF

Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:CS:PDF

Příloha č. 5

Orientační počty budov

Orientační počty veřejných budov podle okresů

| Okres | Počet budov ve vlastnictví obcí |  | Okres | Počet budov ve vlastnictví obcí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha | 3 563 |  | Liberec | 752 |
| Benešov | 910 |  | Semily | 896 |
| Beroun | 417 |  | Hradec Králové | 2 146 |
| Kladno | 1 512 |  | Jičín | 2 440 |
| Kolín | 738 |  | Náchod | 1 725 |
| Kutná Hora | 181 |  | Rychnov nad Kněžnou | 2 341 |
| Mělník | 321 |  | Trutnov | 1 218 |
| Mladá Boleslav | 340 |  | Chrudim | 797 |
| Nymburk | 634 |  | Pardubice | 1 847 |
| Praha-východ | 910 |  | Svitavy | 1 250 |
| Praha-západ | 439 |  | Ústí nad Orlicí | 2 386 |
| Příbram | 2 232 |  | Havlíčkův Brod | 534 |
| Rakovník | 430 |  | Jihlava | 367 |
| České Budějovice | 1 186 |  | Pelhřimov | 1 200 |
| Český Krumlov | 1 191 |  | Třebíč | 570 |
| Jindřichův Hradec | 1 616 |  | Žďár nad Sázavou | 747 |
| Písek | 1 426 |  | Blansko | 607 |
| Prachatice | 321 |  | Brno-město | 2 762 |
| Strakonice | 1 349 |  | Brno-venkov | 2 377 |
| Tábor | 1 385 |  | Břeclav | 724 |
| Domažlice | 548 |  | Hodonín | 1 272 |
| Klatovy | 177 |  | Vyškov | 792 |
| Plzeň-město | 1 576 |  | Znojmo | 2 006 |
| Plzeň-jih | 285 |  | Jeseník | 412 |
| Plzeň-sever | 389 |  | Olomouc | 1 304 |
| Rokycany | 494 |  | Prostějov | 548 |
| Tachov | 561 |  | Přerov | 534 |
| Cheb | 453 |  | Šumperk | 2 504 |
| Karlovy Vary | 1 390 |  | Kroměříž | 2 105 |
| Sokolov | 417 |  | Uherské Hradiště | 1 286 |
| Děčín | 1 327 |  | Vsetín | 1 770 |
| Chomutov | 1 109 |  | Zlín | 2 277 |
| Litoměřice | 942 |  | Bruntál | 385 |
| Louny | 367 |  | Frýdek-Místek | 3 224 |
| Most | 634 |  | Karviná | 6 760 |
| Teplice | 1 354 |  | Nový Jičín | 1 711 |
| Ústí nad Labem | 2 232 |  | Opava | 4 677 |
| Česká Lípa | 2 146 |  | Ostrava-město | 2 332 |
| Jablonec nad Nisou | 2 182 |  | Celkem | 103 282 |

Orientační počty veřejných budov podle krajů

| Kraj | Počet budov ve vlastnictví obcí |
| --- | --- |
| Praha | 3 563 |
| Středočeský kraj | 9 074 |
| Jihočeský kraj | 8 476 |
| Plzeňský kraj | 4 030 |
| Karlovarský kraj | 2 259 |
| Ústecký kraj | 7 964 |
| Liberecký kraj | 5 977 |
| Královéhradecký kraj | 9 870 |
| Pardubická kraj | 6 280 |
| Vysočina | 3 418 |
| Jihomoravský kraj | 10 541 |
| Olomoucký kraj | 5 302 |
| Zlínský kraj | 7 439 |
| Moravskoslezský kraj | 19 089 |
| Celkem | 103 282 |

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 – Program EFEKT

Část II. Praktická příručka

Poznámka: V popisné části I této publikace najde zájemce údaje k doporučovanému zjednodušenému postupu

# 1. Seznam nákupů či veřejných zakázek a výběr, který lze označit za energeticky efektivní

Dále uvedenou tabulku doporučujeme použít jako základní orientaci k tomu, zda nákup nebo veřejná zakázka je pokryta některým z oficiálních dokumentů, zaměřených speciálně na energetickou efektivnost nebo na energetickou efektivnost v kombinaci s  ochranou životního prostředí. Tabulka by tak rychle měla orientovat osobu odpovědnou, rozhodující o nákupu nebo vypsání veřejné zakázky. Prvním hlediskem proto je zda se půjde cestou nákupu jednoho resp. malého množství spotřebičů, výrobků, nebo půjde o veřejnou zakázku nákladnější pro větší množství spotřebičů. Přiměřeně toto rozhodnutí platí i pro energetické služby, specifickou kategorií potom bude pořízení budovy.

Tabulka: Nejčastější veřejné nákupy věcí, služeb, budov a energie a zařízení pro její výrobu a stav jejich pokrytí některou z dostupných standardizovaných metod hodnocení.

| Předmět nákupů | Zelené nakupovaní | Ekodesign resp. Nařízení komise ES | Energetická efektivnost, Štítkování a Energy Star |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákup budov |
| Školy a školky | Obecně na Internetu EU v češtině |  | Vyhláška č. 148/2007 Sb. |
| Nemocnice | dtto |  | Vyhláška č. 148/2007 Sb. |
| Domovy důchodců | dtto |  | Vyhláška č. 148/2007 Sb. |
| Obytné budovy | dtto |  | Vyhláška č. 148/2007 Sb. |
| Administrativní budovy | dtto |  | Vyhláška č. 148/2007 Sb. |
| Provádění staveb | Na Internetu EU v češtině |  | Vyhláška č. 148/2007 Sb. |
| Nákup energie a zařízení pro její výrobu |
| Elektřina | Hodnotící kriteria na internetu |  | Nabídky distributorů |
| Plyn |  |  | Nabídky distributorů |
| Teplo |  |  | Většinou monopolní dodavatel |
| Kotle |  |  | Vyhláška 349/2010 |
| Klimatizační a chladící zařízení |  | 643/2009/ES | Vyhláška 277/2007 |
| Stroje a zařízení |
| Elektromotory |  | 640/2009 |  |
| Bezucpávková čerpadla |  | 641/2009/ES |  |
| Ventilátory |  | 327/2011 |  |
| Externí zdroje napájení |  | 278/2009 |  |
| Stand by zařízení |  | 1275/2008 |  |
| Energetické služby |
| ESCO |  |  | Specializované organizace a distributoři energie |
| EPC |  |  |  |
| EC |  |  |  |

| Domácí elektrospotřebiče |
| --- |
| El. chladničky a mrazničky a jejich kombinace | Partnerství zelená úsporám | Směrnice 2005/32/ES Nařízení EK 643/2009 Vyhláška 337/2011 Sb. | Směrnice 2010/30/EU Nařízení EK 1060/2010 Vyhláška 442/2005 Vyhláška 337/2011 Sb. |
| Myčky nádobí | Partnerství zelená úsporám | Směrnice 2009/125/ES Nařízení EK 1016/2010 Vyhláška 337/2011 Sb. | Směrnice 2010/30/EU Nařízení EK 1059/2010 Vyhláška 442/2005 Vyhláška 337/2011 Sb. |
| Pračky | Partnerství zelená úsporám | Směrnice 2009/125/ES Nařízení EK 1015/2010 Vyhláška 337/2011 Sb. | Směrnice 2010/30/EU Nařízení EK 1061/2010 Vyhláška 337/2011 Sb. |
| Set top boxy |  | Směrnice 2005/32/ES Nařízení EK 107/2009 Vyhláška 337/2011 Sb. |  |
| TV přijímače |  | Směrnice 2005/32/ES Nařízení EK 642/2009 Vyhláška 337/2011 Sb. | Směrnice 2010/30/EU Nařízení EK 2010/1062 Vyhláška 337/2011 Sb. |
| Kancelářské zařízení a výpočetní technika |
| Kopírky | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Digitální kopírka | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Fax | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Multifunkční zařízení | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Tiskárna | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Skener | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Počítač a jeho součásti | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Notebooky | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Monitory | Energy Star |  | Energy Star Rozhodnutí EK 2009/347/EC |
| Osvětlení |
| Žárovky (E27 a E14) | Partnerství zelená úsporám | Nařízení EK 245/2009 ES Nařízení EK 244/2009/ES Nařízení EK 859/2009 | Nařízení EK 244/2009/ES Nařízení EK 859/2009 |
| Zářivky (E27 a E14) | Partnerství zelená úsporám | Nařízení EK 245/2009/ES Nařízení EK 244/2009/ES Nařízení EK 859/2009 | Nařízení EK 244/2009/ES Nařízení EK 859/2009 |
| LED lampy (E27 a E14) | Partnerství zelená úsporám | Nařízení EK 245/2009/ES Nařízení EK 244/2009/ES Nařízení EK 859/2009 | Nařízení EK 244/2009/ES Nařízení EK 859/2009 |
| Předřadníky svítidel |  | Nařízení EK 245/2009 |  |
| Osobní automobily |
| Osobní | Projekt Topten (www.topten.eu) | Zákon 137/2006 Sb. Vyhláška 162/2011 Sb. | Údaje prodejců o spotřebě paliva Vyhláška 162/2011 Sb. |

## 1.1 Náklady životního cyklu

Náklady životního cyklu (z angl. Life cycle costs – LCC) jsou obecně součtem všech nákladů spojených s daným produktem za dobu jeho životnosti hrazených nakupující institucí v rámci doby životnosti produktu. Právě zohledňování nákladů životního cyklu jako dílčího kritéria při vyhodnocování nejlepší nabídky produktu v rámci veřejného výběrového řízení podpoří ekonomické rozhodování, které nebere v úvahu pouze počáteční investiční náklad (pořizovací cenu produktů), ale veškeré budoucí provozní náklady spojené s užíváním produktů. U mnohých energetických spotřebičů s významným podílem nákladů na energii na celkových nákladech životního cyklu, vede tento postup k upřednostnění produktů s relativně nižší spotřebou energie v rámci určité kategorie spotřebičů.

Náklady životního cyklu u domácích spotřebičů, osvětlení, vozidel a kotlů obvykle zahrnují následující náklady:

- Počáteční náklady zahrnují pořizovací cenu a náklady na dopravu produktů a jejich instalaci (vždy kromě leasingu apod.)

- Provozní náklady zahrnují náklady na energie a materiály:

  - elektřina (osvětlení, IT, domácí spotřebiče)

  - paliva (vozidla a vytápěcí systémy)

  - voda (myčky)

  - spotřební materiál - náplně, papír (kopírky…)

  - opravy a údržba (osvětlení, vytápění…)

- Náklady na likvidaci mohou představovat pouhý odvoz produktů, mohou ovšem také zahrnovat  i náklady na bezpečnou likvidaci jenž se můžou stát významnou položkou.

Když nevezmeme provozní náklady a náklady na likvidaci v potaz již při výběru produktů, může se nám někdy koupě, která se původně jevila jako velmi výhodná, nakonec značně prodražit.

Posouzení nákladů na celý životní cyklus nemusí být u řady produktů ani obtížné, ani časově náročné. Existuje sice celá řada speciálních metod pro komplexní výpočty těchto nákladů, je možné ale začít jednoduchým porovnáním zjevných a měřitelných nákladů jakými jsou náklady na energie. Pro vyhodnocování nákladů životního cyklu je možné využít předem připravených kalkulačních nástrojů. Tyto nabízí například projekt Buy smart na své webové stránce: http://www.buy-smart.info/ke-stazeni3/ke-stazeni2.

Použití metody LCCA nebo LCC doporučujeme uplatnit vždy při cenově náročné veřejné zakázce, tedy  takové, kde náklady spojené s veřejnou zakázkou budou řádově vyšší, než náklady na provedení analýzy LCC nebo LCCA.

## 1.2 Vícekriteriální hodnocení veřejné zakázky podle § 79 zákona o veřejných zakázkách

Při praktickém výběru se stavíme z důvodů zjednodušeného hodnocení a preference jen energetické efektivnosti za kriteriální hodnocení nabídek založené na

- kriteriu č. 1, kterým je cena,

- kriteriu č. 2 , kterým je úroveň energetické efektivnosti vyjádřená na energetickém štítku nebo některém z dalších doporučovaných dokumentů, jak je uvedeno v následující tabulce.

| Číslo kriteria | Dílčí hodnotící kriterium | Váha kriteria v % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena bez DPH | Viz komentář pod tabulkou |
| 2 | Energetická efektivnost |  |

Každému z kriterií je potřeba podle standardizovaného hodnocení přisoudit určitou váhu. V našem doporučení pro jaké váhy kriterií se rozhodnout, vycházíme z metody LCCA, kterou považujeme ekonomicky za nejobjektivnější. Metoda vychází z pořizovacích investičních nákladů, a dále z nákladů za celou dobu životnosti (zjednodušeně řečeno provozních), ve kterých jsou zastoupeny také náklady na energií, nejčastěji elektrickou. Čím bude výrobek energeticky efektivnější, tím nižší tyto náklady budou a naopak tento výrobek bude mít často, ne však vždy  vyšší cenu. Stanovením váhy jednotlivých kriterií tedy určitým způsobem vyjadřujeme poměr mezi pořizovacími náklady a provozními náklady. Jinými slovy, u takového výrobku, který je v provozu trvale nebo velmi dlouhou dobu (příkladem jsou ledničky a mrazničky), doporučujeme přisoudit  váze 2. kritéria, energetického kritéria, hodnoty vyšší, tj. od 55 % do 80% a naopak např. u myček užívaných na chatě jen po krátkou dobu, hodnoty nižší mezi 20% až 45%. Logicky potom  ceně přisuzujeme hodnoty dopočtem do 100%. Nedoporučujeme uplatnit extrémně nízké váhy ani u jednoho kritéria (tj. nižší než 10%), stírají se tak totiž rozdíly mezi jednotlivými nabídkami.

Doporučované poměry kriterií pro spotřebiče s trvalejším a občasným provozem:

|  | Občasný provoz | Přechodný stav | Trvalý provoz | Nedoporučujeme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterium č. 1 v % | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 90 | 10 |
| Kriterium č. 2 v % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 90 |

Kriterium č. 1 je považováno za nejvýhodnější pro nejnižší cenu. Tato nabídka obdrží 100 bodů a ostatní nabídky obdrží body podle vzorce:

Počet bodů = (nejnižší nabídková cena/nabídková cena) x 100

Za kriterium č. 2 vezmeme údaj z energetického štítku, nebo údaj o energetické efektivnosti podle průvodní dokumentace ve srovnatelných jednotkách.

Energetická efektivnost nejvyšší je určena dle produktu s nejvyšší energetickou efektivností v rámci skupiny hodnocených produktů. Ta obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru naplnění energetické efektivnosti ve vztahu k nabídce nejvýhodnější.

Počet bodů potom vypočteme podle vzorce:

Počet bodů = (energetická efektivnost/ energetická efektivnost nejvyšší) x 100

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka se pak zjistí tak, že počet bodů získaný z dílčích kriterií č. 1 a 2. se vynásobí vahou příslušného hodnotícího kriteria a následně se sečtou. Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku je potom považována ta, která dosáhla nejvyššího bodového součtu.

## 1.3 Proces  výběru energeticky efektivních produktů při veřejné zakázce.

0. krok: Rozhodněte se, které výrobky a služby potřebujete. Zvažte alternativy. Kvůli úsporám energie nemusíte snižovat nutně svůj komfort, ale na druhou stranu si uvědomte, že zbytečně předimenzovaným nákupem budete trvale ztrácet na efektivnosti provozu po celou dobu životnosti výrobku nebo trvání služby.

1. krok: V příručce preferujeme hledisko energetické efektivnosti spolu s cenou. Promyslete, jaké další vlastnosti byste uvítali u vybraných výrobků s přihlédnutím ke kritériím popsaným v této publikaci dle kategorie výrobků. Na základě toho specifikujte požadované technické podmínky i dílčí kritéria. Ujistěte se, že vaše požadavky vyhovují legislativě a jakékoliv jiné regulaci vztahující se na vaší organizaci.

2. krok: Zašlete tabulky s technickými podmínkami a dílčími kritérii dodavatelům nebo je použijte přímo při nákupu u prodejce. Pokud nabízený výrobek nesplňuje povinné podmínky, je z výběrového řízení vyloučen. Pokud výrobek navíc splňuje i dílčí kritéria (např. lepší funkční výkon, nižší spotřebu energie, delší životnost, atd.), může být oceněn body navíc.

3. krok: Při nákladnějších zakázkách, na základě vypočítaných nákladů životního cyklu a shody s dílčími kritérii zvolte ekonomicky nejvýhodnější nabídku.  Můžete k tomu využít řadu kalkulačních nástrojů – například z nabídky projektu Buy smart na webové stránce: www.buy-smart.info/ke-stazeni3/ke-stazeni2

4. krok: Přijměte ekonomicky nejvýhodnější nabídku a uzavřete smlouvu.

# 2. Vybrané domácí elektrospotřebiče: chladničky, mrazničky a jejich kombinace a myčky nádobí

## 2.1 Kategorie výrobků

V této části jsou popsány doporučení pro nákup energeticky efektivních spotřebičů v kategorii chladících zařízení (chladničky, mrazničky a jejich kombinace) a v kategorii myčky.

## 2.1.1 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků

Pro vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky elektrospotřebičů je vhodné zvolit několik kritérií, zahrnujících kromě ceny a funkčních vlastnosti a rozměru odpovídajícím naším potřebám, také energetickou spotřebu výrobku. Ta je klíčová pro výši provozních nákladů na energie a výběr energeticky úspornějšího spotřebiče bude proto znamenat nezanedbatelnou úsporu budoucích nákladů.

Níže jsou blíže popsána doporučená kritéria pro výběr elektrospotřebičů v jednotlivých kategoriích. Tato kritéria byla sestavena na základě platné národní i evropské legislativy, zkušeností s hodnocením elektrospotřebičů a s využitím informací programu Partnerství Zelená úsporám (http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz).

Chladničky, mrazničky a jejich kombinace

Při výběru vhodného typu chladniček, mrazniček, či jejich kombinace bychom měli brát v potaz tři hlavní kritéria – spotřebu elektřiny, objem a přídavné funkce, které jsou popsané v tabulce níže:

| Spotřeba elektřiny | Relativní energetická účinnost chladničky či mrazničky oproti ostatním modelům je vyjádřena na novém energetickém štítku graficky na stupnici od A+++ až po nejhorší třídu D. Pro chladničky a mrazničky již třída A nestačí. Od července 2010 mohou být uváděny na trh jen chladničky a mrazničky energetické třídy A a vyšší. Od července 2012 budou moci být uváděny na trh jen chladničky a mrazničky třídy A+ a vyšší a od července 2014 pak jen A++ a nejlepší A+ (s indexem energetické efektivnosti nižším než 42 %). Při svém výběru proto vždy vybírejte třídu A++ nebo A+++ uvedenou na nových štítcích. Třída A++ označuje spotřebiče s minimálně o 30% menší spotřebou než spotřebič třídy A. Energetická účinnost je vypočtena na jednotku ekvivalentního objemu chladícího zařízení a je určena pro relativní srovnávání s ostatními modely. Naproti tomu na štítku uvedená roční spotřeba energie udává vypočtenou hodnotu o tom, kolik kWh dané zařízení spotřebuje za rok. |
| --- | --- |
| Objem | Nestačí zvolit spotřebič s vysokou energetickou účinností, je také nutné vybrat správnou velikost chladničky či mrazničky, odpovídající reálným potřebám. Snížíte tak dále provozní výdaje na energii jelikož i nevyužitá kapacita by znamenala spotřebu energie navíc i u toho nejúčinnějšího modelu. V domácnostech se doporučuje objem v rozmezí 50-70 litrů na osobu, pro použití v institucích záleží na konkrétním odhadu potřeby. |
| Přídavné funkce | Chladničky a mrazničky jsou nabízeny s různými přídavnými funkcemi. Volte vždy takové výrobky, jejichž funkce vhodně využijete. Nevhodně zvolená, nastavená nebo obsluhovaná funkční součást může znamenat zvýšenou provozní spotřebu energie. |

### Myčky nádobí

Při výběru konkrétní myčky nádobí bychom měli brát v potaz tři hlavní kritéria – spotřebu elektřiny, spotřebu vody a vhodnou velikost, a to způsobem popsaným v tabulce níže:

| Spotřeba elektřiny | Energetická účinnost myčky nádobí je vyjádřena na novém energetickém štítku graficky na stupnici od A+++ až po nejhorší třídu D. Myčky vyhledávejte s energetickou třídou A - 20% a třídou účinnosti sušení A. Označení A-20% v případě energetické třídy znamená deklaraci výrobce, že konkrétní výrobek má o 20% nižší spotřebu energie, než umožňuje pouze zařazení do energetické třídy A. Od 1. prosince 2011 je možné uvádět na trh jen myčky třídy energetické účinnosti A a lepší (resp. B pro myčky o kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm a menší). Od 1. prosince 2013 je možné uvádět na trh jen myčky třídy energetické účinnosti A+ a lepší (resp. A pro myčky o kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší). |
| --- | --- |
| Spotřeba vody | U myček nádobí je rovněž důležitá spotřeba vody. Vyhledávejte myčky se spotřebou vody do 12 litrů na jeden cyklus (šířka 60 cm) a 11 litrů (šířka 45 cm). Pokud je na spotřebiči uveden starý energetický štítek, který ještě uvádí účinnost mytí vybírejte třídu A. (Nové štítky již třídu mytí A neuvádějí, jelikož je u nových spotřebičů povinná.) |
| Vhodná velikost | Volte jen takovou velikost myčky, kterou využijete. Kapacita myčky se udává v počtu sad nádobí, které je možné umýt v jednom cyklu. |

## 2.1.2 Průkazní dokumentace

Spolehlivé údaje o spotřebě elektřiny a další údaje nutné pro výběr úsporných chladících zařízení a myček zjistíme jednoduše na energetickém štítku, jímž musí být tyto spotřebiče dle zákona vybaveni. V průběhu roku 2011 se v obchodech u těchto  spotřebičů objeví povinně nové typy energetických štítků. Tyto štítky se od těch původních liší jak vzhledem, tak i obsáhlejšími informacemi.

Chladničky, mrazničky a jejich kombinace

Chladicí spotřebiče (chladničky, mrazničky a jejich kombinace) musí být označeny energetickým štítkem EU. Štítek jasně označuje třídu energetické účinnosti, přiřazenou na základě spotřeby energie daného zařízení, a dále také objem uvedeného modelu v chladící a mrazící části a úroveň emisí hluku. Spotřeba energie je u chladniček měřena za 24 hodin za standardních podmínek. Faktická spotřeba energie daného spotřebiče  se v reálném provozu může lišit od hodnoty na štítku v závislosti na umístění spotřebiče v místnosti, plnění potravinami, četností otevírání dveří a teplotě v místnosti.

Od 30. listopadu 2011 musí být nové chladničky, mrazničky a jejich kombinace opatřeny novým energetickým štítkem, jenž se liší od starší podoby následovně:

- Energetické štítkování se týká chladicích zařízení s užitným objemem 
od 10 l do 1500 l.

- Nově se energetické štítky týkají výslovně i chladniček absorpčního typu a spotřebičů uchovávajících víno.

- Chladicí zařízení absorpčního typu jsou bezhlučné spotřebiče, které však mají mnohem vyšší spotřebu energie. Pro tyto spotřebiče třídy D – G je tak zachována stupnice A+++ – G (namísto sedmistupňové škály).

- U spotřebičů uchovávajících víno se údaje o objemu nahrazují kapacitou uváděnou v počtu standardních lahví vína (0,75 l), které lze do spotřebiče umístit podle pokynů výrobce.

### Myčky nádobí

Myčky nádobí musí být dle platné legislativy označeny energetickým štítkem. Ten uvádí velikost spotřeby energie a další ukazatele jakými je účinnost mytí a sušení, kapacita při standardním počtu sad nádobí, spotřeba vody a úroveň emisí hluku. Ve skutečném provozu pak závisí spotřeba energie a vody na zvoleném programu mytí.

Od 30. listopadu 2011 musí být nové myčky vybaveny novým energetickým štítkem, jenž na rozdíl od starší verze již neuvádí index účinnosti mytí, protože na základě legislativy musí všechny myčky splňovat podmínky pro zařazení do kategorii A účinnosti mytí.

## 2.1.3 Nejúspornější výrobky na trhu

Na stránkách Partnerství Zelená úsporám (http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz/spotrebice/) najdete konkrétní seznam domácích spotřebičů, členěných dle jednotlivých kategorií, které představují nejúspornější spotřebiče na domácím trhu. Jejich výběr byl učiněn bez ohledu na konkrétní značku nebo model, pouze na základě požadavků na nejlepší deklarované provozní parametry z hlediska nízké spotřeby energie, případně vody. Výrobci musí funkční parametry konkrétních modelů doložit Informačním listem modelu, eventuelně čestným prohlášením, dle podmínek Memoranda programu.

Požadavky na nejlepší deklarované parametry Programu TOP Kategorie - Partnerství Zelená úsporám na energeticky nejúspornější modely výrobků dostupných na trhu v České republice jsou uvedeny v tabulce níže a odpovídají kritériím výběru spotřebičů popsaným v kapitole Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků

Tabulka 1Požadavky na nejúspornější domácí spotřebiče  na trhu(Stav k 1.2.2012)

| Chladničky, mrazničky a jejich kombinace | Energetická třída | A++ |
| --- | --- | --- |
| Myčky nádobí | Energetická třída | A - 20% / A++ |
|  | Spotřeba vody (šířka 60 cm) | 12 litrů |
|  | Spotřeba vody (šířka 45 cm) | 11 litrů |
|  | Třída účinnosti sušení | A |
|  | Třída účinnosti mytí (pouze u starých energetických štítků) | A |

# 3. Kancelářská technika

## 3.1 Kategorie výrobků

Kancelářská výpočetní technika zde zahrnuje tři skupiny výrobků:

- počítače – osobní počítače a notebooky,

- monitory/obrazovky,

- kopírky, tiskárny, skenery, faxy a multifunkční zařízení.

Rozsah zahrnutých výrobků je převzat z Metodiky pro nákup kancelářské výpočetní techniky Ministerstva životního prostředí a pro potřeby této příručky používáme definice produktů dle Rozhodnutí Evropské komise 489/2009.

Definice produktů dle Rozhodnutí Evropské Komise 489/2009 pro výpočetní techniku – osobní počítače, notebooky a monitory:

Stolní počítač: Počítač, jehož hlavní jednotka je určena k umístění na trvalém stanovišti, nejčastěji na kancelářském stole nebo na podlaze. Stolní počítače nejsou uzpůsobeny k tomu, aby byly přenosné, a používají vnější počítačovou obrazovku, klávesnici a myš. Stolní počítače jsou koncipovány pro širokou škálu domácích a kancelářských aplikací.

Notebook: Počítač zvlášť navržený jako přenosný a koncipovaný tak, aby mohl být provozován delší dobu jak s přímým připojením ke zdroji střídavého proudu, tak i bez něho. Notebooky musí používat zabudovanou obrazovku a být schopny provozu ze zabudované baterie nebo jiného přenosného zdroje napájení. Kromě toho používá většina notebooků vnější napájecí zdroj a má zabudovanou klávesnici a ukazovací zařízení. Notebooky jsou obvykle určeny k poskytování podobné funkcionality jako stolní počítače včetně provozování programového vybavení s podobnou funkcionalitou jako u stolních počítačů. Pro účely této specifikace se dokovací stanice považují za příslušenství, a proto se na ně nevztahují úrovně výkonu platné pro notebooky, uvedené níže v oddílu 3. Osobní počítače typu tablet, které mohou spolu s dalšími vstupními zařízeními nebo namísto nich používat dotykovou obrazovku, jsou v rámci této specifikace považovány za notebooky.

Monitor počítače: Monitor (obrazovka) a související elektronika zabudovaná v jednom pouzdře nebo ve skříni počítače (např. notebook nebo integrovaný stolní počítač), která je schopná zobrazovat výstupní informace z počítače přijímané prostřednictvím jednoho nebo více vstupů, jako je např. VGA, DVI, Display Port a/nebo IEEE 1394. Příklady zobrazovacích zařízení počítačů jsou katodová trubice (CRT) a obrazovka na bázi tekutých krystalů (LCD).

Definice produktů dle Rozhodnutí Evropské Komise 347/2009 pro zobrazovací zařízení:

Kopírka: Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, jehož jedinou funkcí je zhotovování papírových kopií podle grafické papírové předlohy. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako kopírky nebo rozšiřitelné digitální kopírky.

Digitální kopírka:  Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který je prodáván na trhu jako plně automatizovaný kopírovací systém využívající metodu duplikace s pomocí šablony, vybavené funkcí digitální reprodukce. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako digitální kopírky.

Multifunkční zařízení: Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který je fyzicky integrovaným zařízením nebo kombinací funkčně integrovaných součástí a který vykonává dvě nebo více z následujících funkcí: kopírování, tisk, skenování nebo faxování. Kopírováním se pro účely této definice rozumí jiná funkce než příležitostné kopírování jednotlivých archů papíru, které umožňují faxy. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako multifunkční zařízení nebo multifunkční výrobky.

Tiskárna: Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který slouží jako přístroj pro zhotovování papírových kopií a je schopen přijímat informace od samostatně zapojených počítačů nebo počítačů zapojených do sítě nebo jiných vstupních zařízení (např. digitálních fotoaparátů). Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako tiskárny, včetně tiskáren, které mohou být na místě rozšířeny na multifunkční zařízení.

Skener: Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který slouží jako elektrooptický přístroj pro konverzi informací v elektronické obrazy,  které mohou být uchovávány, upravovány, konvertovány nebo přenášeny především v prostředí osobních počítačů. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako skenery.

### 3.1.1 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků

Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků byla vybrána ze seznamu environmentálních požadavků a kritérií Metodiky pro nákup kancelářské výpočetní techniky Ministerstva životního prostředí. Tato kritéria lze uplatnit formou technických podmínek, či hodnotících dílčích kriterií pokud to povaha daného požadavku umožňuje v zadávací dokumentaci.

Kritéria pro výpočetní techniku – osobní počítače, notebooky a monitory

1. Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

2. Všechny výrobky musí splňovat nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES

Kritéria pro tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery

1. 	Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

2. Zařízení [s funkcí tisku] s maximální provozní rychlostí více než 45 listů za minutu formátu A4 musí být vybavena automatickým oboustranným kopírováním (jednotkou oboustranného tisku). Všechna ostatní zařízení s nižší maximální provozní rychlostí musí alespoň nabízet manuální funkci (kopírky) nebo dodatkové softwarové řešení (tiskárny, multifunkční zařízení) pro oboustranný tisk na papír formátu A4.

3. Všechny výrobky musí splňovat nejnovější normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES.

### 3.1.2 Průkazní dokumentace

1. Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., resp. Zákona č. 102/2001 Sb.

2. Všechny výrobky musí splňovat nejnovější normy ENERGY STAR pro energetickou účinnost stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES

Způsob prokázání: Uchazeč předloží jeden z níže uvedených dokumentů:

1. certifikát Ekologicky šetrný výrobek, nebo evropské ekoznačky The Flower,

Nový certifikát Starý certifikát

2. výpis z databáze výrobků ENERGY STAR uvedený na adrese http://www.eu-energystar.

org/en/database.htm

3. prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se zkušebním protokolem, potvrzující následující požadavky Rozhodnutí Evropské Komise 489/2009 (k dispozici na www.eu-energystar.org):

Stolní počítače i notebooky splňují požadavky na účinnost napájecího zdroje dle Rozhodnutí Evropské Komise 489/2009:

### 3.1.3 Požadavky na účinnost napájecího zdroje

Tyto požadavky se vztahují na všechny kategorie výrobků spadající pod specifikaci počítačů v rámci programu ENERGY STAR:

a) Počítače využívající vnitřní napájecí zdroj:

- Minimální účinnost 85 % při 50 % jmenovitého výkonu, respektive minimální účinnost 82 % při 20 % a 100 % jmenovitého výkonu, přičemž účiník > 0,9 při 100 % jmenovitého výkonu.

b) Počítače využívající vnější napájecí zdroj: Napájecí zdroje dodávané spolu s počítači majícími osvědčení ENERGY STAR musí mít také osvědčení ENERGY STAR nebo musí splňovat požadované úrovně energetické účinnosti v bezzátěžovém režimu i v aktivním režimu provozu, které jsou stanoveny ve verzi 2.0 požadavků na jednonapěťové vnější napájecí zdroje typu st-st a st-ss v rámci programu ENERGY STAR. Specifikace programu ENERGY STAR a seznam způsobilých výrobků jsou uvedeny na webové adrese www.energystar.gov/powersupplies.

Poznámka: Tento výkonnostní požadavek se rovněž vztahuje na vnější zdroje napájení s různými úrovněmi napětí, které byly zkoušeny podle zkušební metody pro vnitřní zdroje napájení, na kterou se odkazuje v oddílu 4 níže.

### 3.1.4 Požadavky na účinnost a výkon

1. Úrovně pro stolní počítače, integrované stolní počítače a notebooky

Kategorie stolních počítačů pro kritéria týkající se typické spotřeby energie (TEC)

Pro účely určení úrovní TEC musí stolní počítače a integrované stolní počítače splňovat podmínky kategorií A, B, C nebo D definovaných níže:

a) Kategorie A: Pokud jde o způsobilost pro získání osvědčení ENERGY STAR, všechny stolní počítače, které neodpovídají níže uvedeným definicím kategorie B, kategorie C nebo kategorie D, se považují za počítače kategorie A.

b) Kategorie B: Pro zařazení do kategorie B musí stolní počítače mít — alespoň dvě fyzická jádra a dále — dva gigabajty (GB) systémové paměti.

c) Kategorie C: Pro zařazení do kategorie C musí stolní počítače mít

— více než dvě fyzická jádra.

Kromě splnění výše uvedených požadavků musí mít modely zařazené do skupiny C alespoň jednu z těchto dvou charakteristik:

— nejméně dva gigabajty (GB) systémové paměti a/nebo

— samostatný grafický procesor.

d) Kategorie D: Pro zařazení do kategorie D musí stolní počítače mít

— alespoň čtyři fyzická jádra.

Kromě splnění výše uvedeného požadavku musí mít modely zařazené do kategorie D alespoň jednu z těchto dvou charakteristik:

— nejméně čtyři gigabajty (GB) systémové paměti a/nebo

— samostatný grafický procesor s šířkou paměťové sběrnice větší než 128 bitů.

Kategorie notebooků pro kritéria týkající se typické spotřeby energie (TEC)

Pro účely určení úrovní TEC musí notebooky splňovat podmínky kategorií A, B nebo C definovaných níže:

a) Kategorie A: Všechny notebooky, které neodpovídají níže uvedeným definicím kategorie B nebo kategorie C, se považují za počítače kategorie A.

b) Kategorie B: Pro zařazení do kategorie B musí notebooky mít — samostatný grafický procesor.

c) Kategorie C: Pro zařazení do kategorie C musí notebooky mít — alespoň 2 fyzická jádra nebo více, — 2 gigabajty (GB) systémové paměti nebo více a dále — samostatný grafický procesor s šířkou paměťové sběrnice větší než 128 bitů.

Typická spotřeba energie (u kategorií výrobků „stolní počítače“ a „notebooky“)

Následující tabulky uvádí požadované úrovně typické spotřeby energie (TEC). Tabulka 1 níže uvádí požadavky týkající se typické spotřeby energie (TEC), zatímco tabulka 2 uvádí váhové faktory pro každý provozní režim, v členění podle druhu výrobku. Hodnota TEC se určí za použití následujícího vzorce: E TEC = (8 760/1 000) * (P vypnuto * T vypnuto + P spánek * T spánek + P klid * T klid), kde všechny hodnoty Px představují příkon ve wattech, všechny hodnoty T x představují dobu v % roku a typická spotřeba energie E TEC je vyjádřena v kWh a představuje roční spotřebu energie na základě váhových faktorů pro jednotlivé provozní režimy, které jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 1 Požadovaná typická spotřeba energie (E TEC ) u stolních počítačů a notebooků

|  | Stolní počítač a integrované počítače (kWh) | Notebooky (kWh) |
| --- | --- | --- |
| TEC | Kategorie A: ≤ 148,0 Kategorie B: ≤ 175,0 Kategorie C: ≤ 209,0 Kategorie D: ≤ 234,0 | Kategorie A: ≤ 40,0 Kategorie B: ≤ 53,0 Kategorie C: ≤ 88,5 |
| Úprava požadované hodnoty podle Funkční výbavy |
| Paměť | 1 kWh (na každý GB nad základní výbavu) Základní paměť: Kategorie A, B a C: 2 GB Kategorie D: 4 GB | 0,4 KWh (na každý GB nad základní výbavu) |
| Špičková grafika (u samostatných GPU s uvedenou šířkou paměťové sběrnice) | Kategorie A a B: 35 kWh (šířka pam. sběrnice ≤ 128 bitů) 50 kWh (šířka pam. sběrnice > 128 bitů) Kategorie C a D: 50 kWh (šířka pam. sběrnice > 128 bitů) | Kategorie B: 3 kWh (šířka pam. sběrnice > 64 bitů) |
| Další interní úložná média | 25 kWh | 3 kWh |

Tabulka 2 Váhové faktory pro jednotlivé provozní režimy u stolních počítačů a notebooků

| (v %) | Stolní počítače | Notebooky |
| --- | --- | --- |
|  | Běžné | S funkcí „proxying“ () | Běžné | S funkcí „proxying“ (*) |
| Tvypnuto (Toff) | 55 | 40 | 60 | 45 |
| Tspánek (Tsleep) | 5 | 30 | 10 | 30 |
| Tklid (Tidle) | 40 | 30 | 30 | 25 |

Definice provozních režimů:

- Režim „vypnuto“: Stav nejnižší spotřeby energie, který nemůže vypnout (nemůže ovlivnit) uživatel a který může trvat neomezeně dlouho, je-li výrobek připojen k elektrické síti a používán v souladu s pokyny výrobce. U systémů, na které se vztahují normy pro systémy ACPI, odpovídá režim „vypnuto“ stavu úrovně 5 systému ACPI.

- Režim spánku: Režim s nízkou spotřebou energie, do něhož je počítač schopen přejít automaticky po určité době nečinnosti nebo manuální volbou. Počítač se schopností přechodu do režimu spánku se může rychle „probudit“ v reakci na signál ze síťové přípojky nebo ze zařízení, které plní funkci uživatelského rozhraní, přičemž doba od zahájení aktivující události do okamžiku, kdy je systém plně připraven k použití (včetně vykreslení obrazu na obrazovce), činí 5 sekund nebo méně. U systémů, na které se vztahují normy pro systémy ACPI, režim spánku nejběžněji odpovídá stavu úrovně S3 systému ACPI (režim „Suspend to RAM“).

- Klidový stav: Stav, kdy skončilo zavádění operačního systému a dalšího programového vybavení, je vytvořen profil uživatele, počítač není v režimu spánku a činnost se omezuje na základní aplikace, které systém spouští samovolně.

## 3.2 Tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení, skenery

- Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Způsob prokázání: Uchazeč splní požadavek předložením ES prohlášení o shodě výrobku (CE).

2. Zařízení (s funkcí tisku) s maximální provozní rychlostí více než 45 listů za minutu formátu A4 musí být vybavena automatickým oboustranným kopírováním (jednotkou oboustranného tisku). Všechna ostatní zařízení s nižší maximální provozní rychlostí musí alespoň nabízet manuální funkci (kopírky) nebo dodatkové softwarové řešení (tiskárny, multifunkční zařízení) pro oboustranný tisk na papír formátu A4.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží jeden z níže uvedených dokumentů:

1. výpis z databáze výrobků ENERGY STAR uvedený na adrese http://www.euenergystar.org/en/database.htm,

2. čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu s technickou dokumentací výrobce, či zkušebním protokolem.

3. Všechny výrobky musí splňovat nejnovější normy pro energetickou účinnost ENERGY STAR stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží jeden z níže uvedených dokumentů:

1. certifikát Ekologicky šetrný výrobek, nebo evropské ekoznačky The Flower,

2. výpis z databáze výrobků ENERGY STAR uvedený na adrese http://www.euenergystar.org/en/database.htm,

3. prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu s technickou dokumentací výrobce, či zkušebním protokolem.

Rozhodnutí Evropské komise 2009/347/ES (dále Rozhodnutí) je k dispozici ke stažení v češtině na stránce ENERGY STAR http://www.eu-energystar.org/en/254.shtml. Specifikace ENERGY STAR se mají vztahovat na zobrazovací zařízení pro osobní, profesionální a komerční využití, nikoli však na zobrazovací zařízení, které využívá příslušné průmyslové odvětví (např. výrobky s přímým třífázovým napájením). Jednotky musí být možné napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové nebo síťové přípojky za použití napájení s jedním z nominálních napětí podle mezinárodních standardů, jejichž hodnoty jsou uvedeny v oddíle D.4.

Pro posouzení plnění požadavků na způsobilost zobrazovacích zařízení pro ENERGY STAR je nutné plnit všechny požadavky Rozhodnutí. Zde pouze zkráceně uvádíme hlavní popis těchto požadavků, jenž jsou následující:

- zobrazovací zařízení musí být definováno v oddíle A Rozhodnutí a musí vyhovovat jednomu z popisů výrobků v tabulce 1 nebo 2 Rozhodnutí

- zařízení uvedené v tabulce 1 rozhodnutí musí dále plnit požadavky přístupu založeného na typické spotřebě elektrické energie (dále jen přístup "TEC“)

- zařízení uvedené v tabulce 2 rozhodnutí musí dále plnit požadavky přístupu založeného na režimu fungování (dále jen přístup „OM“)

Přístup založený na typické spotřebě elektrické energie (TEC) je metodikou zkoušení a srovnávání energetického výkonu zobrazovacích zařízení, která se zaměřuje na typické množství elektrické energie, které výrobek spotřebuje při běžném provozu za reprezentativní dobu. Hlavním kritériem uplatňovaným při přístupu TEC je hodnota typické týdenní spotřeby elektrické energie, měřená v kilowatthodinách (kWh). Podrobné informace lze nalézt ve Zkušebním postupu typické spotřeby elektrické energie v oddíle D.2 Rozhodnutí.

Přístup založený na režimu fungování (OM) je metoda zkoušení a srovnávání energetického výkonu zobrazovacích zařízení, která se zaměřuje na spotřebu energie v různých režimech nízké spotřeby. Hlavními kritérii uplatňovanými při přístupu OM jsou hodnoty pro režimy nízké spotřeby, měřené ve wattech (W). Podrobné informace lze nalézt v dokumentu „ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode Test Procedure“ (Zkušební postup režimu fungování pro zobrazovací zařízení vyhovujícího ENERGY STAR), který je k dispozici na stránkách www.energystar.gov/products.

1. Kritéria způsobilosti pro ENERGY STAR – přístup založený dle typické spotřeby elektrické energie (TEC)

Aby mohlo být zobrazovací zařízení uvedené v tabulce 1 oddílu B Rozhodnutí uznáno za způsobilé pro ENERGY STAR, nesmí hodnota typické spotřeby elektrické energie (TEC), která pro něj byla zjištěna, překročit příslušné níže uvedené limity:

Tabulka TEC 1

| Výrobek/výrobky: kopírky, digitální kopírky, faxy, tiskárny |
| --- |
| Velikost a formát: standardní |
| Technologie značení: přímý tepelný tisk, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický cyklostyl, monochromatický tepelný přenos, monochromatický vysoce účinný inkoustový tisk |
| Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm) | Maximální TEC (kWh/týden) |
| ≤ 15 | 1 kWh |
| 15 < x ≤ 40 | (0,10 kWh/ipm)x  0,5 kWh |
| 40 < x ≤ 82 | (0,35 kWh/ipm)x  10,3 kWh |
| > 82 | (0,70 kWh/ipm)x  39 kWh |

Tabulka TEC 2

| Výrobek/výrobky: kopírky, digitální kopírky, faxy, tiskárny |
| --- |
| Velikost a formát: standardní |
| Technologie značení: barevný sublimační tisk, barevný cyklostyl, barevný tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk, barevný vysoce účinný inkoustový tisk |
| Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm) | Maximální TEC (kWh/týden) |
| ≤ 32 | (0,10 kWh/ipm)x + 2,8 kWh |
| 32 < x ≤ 58 | (0,35 kWh/ipm)x  5,2 kWh |
| > 58 | (0,70 kWh/ipm)x  26 kWh |

Tabulka TEC 3

| Výrobek/výrobky: multifunkční zařízení |
| --- |
| Velikost a formát: standardní |
| Technologie značení: přímý tepelný tisk, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický tepelný přenos, monochromatický vysoce účinný inkoustový tisk |
| Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm) | Maximální TEC (kWh/týden) |
| ≤ 10 | 1,5 kWh |
| 10 < x ≤ 26 | (0,10 kWh/ipm)x + 0,5 kWh |
| 26 < x ≤ 68 | (0,35 kWh/ipm)x  6 kWh |
| > 68 | (0,70 kWh/ipm)x  30 kWh |

Tabulka TEC 4

| Výrobek/výrobky: multifunkční zařízení |
| --- |
| Velikost a formát: standardní |
| Technologie značení: barevný sublimační tisk, barevný tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk, barevný vysoce účinný inkoustový tisk |
| Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm) | Maximální TEC (kWh/týden) |
| ≤ 26 | (0,10 kWh/ipm)x + 3,5 kWh |
| 26 < x ≤ 62 | (0,35 kWh/ipm)x  3 kWh |
| > 62 | (0,70 kWh/ipm)x  25 kWh |

2. Kritéria způsobilosti pro ENERGY STAR – přístup založený na režimu fungování (OM)

Aby mohlo být zobrazovací zařízení uvedené v oddíle C tabulce 2 Rozhodnutí uznáno za způsobilé pro ENERGY STAR, nesmějí hodnoty spotřeby elektřiny, která pro něj byla zjištěna, překročit příslušné limity uvedené v tabulkách níže.

Pro výrobky, které vyhovují požadavku na spotřebu v klidovém režimu již v režimu připravenosti, nejsou pro splnění limitu klidového režimu vyžadována žádná další automatická omezení spotřeby. Pro výrobky, které v režimu připravenosti nebo klidovém režimu vyhovují požadavku na spotřebu v pohotovostním režimu, navíc nejsou zapotřebí pro získání způsobilosti pro ENERGY STAR žádná další automatická omezení spotřeby.

Při porovnávání naměřené hodnoty výrobku pro klidový režim se součtem níže uvedených limitů pro značící jednotku a přídavnou funkční výbavu a při porovnávání naměřené hodnoty pro pohotovostní režim s odpovídajícími limity se energetická spotřeba funkčně integrovaného serveru, který slouží jako hlavní počítač pro jiné počítače a aplikace a funguje jako rozhraní k zobrazovacímu zařízení DFE  v případě zobrazovacích zařízení s funkčně integrovaným DFE napájeným z tohoto zařízení nezapočítává. DFE nesmí narušovat schopnost zobrazovacího výrobku vstupovat do svých režimů s nižší spotřebou nebo z nich vystupovat. K nezapočtení lze přistoupit, pokud DFE vyhovuje definici stanovené v oddíle A.32 a pokud je samostatnou jednotkou, která je schopna iniciovat činnost po síti.

Požadavky na implicitní dobu: Aby mohly být uznány za způsobilé pro ENERGY STAR, musí OM výrobky odpovídat nastavení implicitních dob prodlev uvedenému pro každý typ výrobku v tabulkách A až C níže a implicitní doby musejí být při dodání aktivovány. Všechny OM výrobky musejí být navíc dodávány s maximální interní dobou prodlevy nepřesahující čtyři hodiny, kterou smí měnit pouze výrobce. Tuto maximální interní dobu nemůže ovlivnit uživatel a obvykle ji nelze změnit bez vnitřní, násilné manipulace s výrobkem. Nastavení implicitních dob uvedená v tabulkách A až C mohou být uživatelsky nastavitelná.

Tabulka A

| Maximální implicitní doby pro přechod do klidového režimu pro OM výrobky malého a standardního formátu (v minutách) |
| --- |
| Rychlost výrobku v monochromatickém reimu (ipm) | Multifunkční zařízení | Tiskárny | Skenery |
| 0 - 10 | 15 | 5 | 15 |
| 11 - 20 | 30 | 15 | 15 |
| 21 - 30 | 60 | 30 | 15 |
| 31 - 50 | 60 | 60 | 15 |
| 51 + | 60 | 60 | 15 |

Tabulka B

| Maximální implicitní doby pro přechod do klidového režimu pro OM výrobky velkého formátu (v minutách) |
| --- |
| Rychlost výrobku v monochromatickém reimu (ipm) | Kopírky | Multifunkční zařízení | Tiskárny | Skenery |
| 0 - 10 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 11 - 20 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 21 - 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 31 - 50 | 60 | 60 | 60 | 15 |
| 51 + | 60 | 60 | 60 | 15 |

## 3.3 Nejúspornější výrobky na trhu

Databáze výrobků z oblasti kancelářské techniky, jenž mají certifikát ENERGY STAR a splňují proto požadavky nejnovější normy pro energetický výkon ENERGY STAR je k dispozici na webové stránce http://www.eu-energystar.org/en/database.shtml.

V databázi lze pro každý typ výrobku vybrat libovolné množství modelů produktu dle značky a charakteristik produktu a porovnat je na základě jejich vlastností ve srovnávací tabulce. V rámci tabulky lze dále jednotlivé modely seřadit vzestupně/sestupně dle parametrů v názvech tabulky. Tak lze vybrané modely seřadit například dle typické spotřeby energie (TEC) definované ENERGY STAR a vybrat tak pro nákup model s nejnižší typickou spotřebou.

# 4. Světelné zdroje

Světelné zdroje jsou širokou skupinou výrobků, které obvykle nejsou navzájem zaměnitelné, které se liší v mnoha vlastnostech a u nichž jsou různé aplikační možnosti. Následující výčet 4 oblastí obsahuje hrubý přehled nejčastěji užívaných typů světelných zdrojů:

1. nesměrové světelné zdroje pro všeobecné použití (nejčastěji závity E27, E14) – světelné zdroje užívané v domácnostech, divadlech, kulturních zařízeních, apod.,

2. světelné zdroje určené pro osvětlení pracovních a jiných prostor – lineární zářivky a kompaktní zářivky bez integrovaného předřadníku – široká oblast světelných zdrojů, které se používají ve veřejných institucích, službách, průmyslu, apod. pro celkové osvětlení,

3. světelné zdroje určené obvykle pro osvětlení v průmyslu, v komerčním sektoru a ve venkovním osvětlení – obvykle halogenidové či sodíkové výbojky nebo LED.

4. směrové světelné zdroje (s reflektorem) – obvykle halogenové žárovky, halogenidové výbojky menších výkonů či LED zdroje určené pro nasvětlení v obchodech, galeriích, pro designové a architektonické osvětlení, v domácnostech, apod.,

Ekodesign výrobků a příslušná legislativa ovlivňuje to, jaké spotřebiče jsou dostupné na trhu především podle své energetické náročnosti. Skupinou světelných zdrojů 1 se zabývá nařízení č.244/2009 a je běžně známé především díky stahování klasických žárovek. Skupinami 2 a 3 se zabývá nařízení č.245/2009, které mimo jiné postupně zpřísňuje požadavky na účinnosti zářivek a výbojek. Skupinou 4 se zabývá připravované nařízení, které je stále tvořeno a které ještě nemá finální podobu. Tento materiál se tedy nebude směrovými světelnými zdroji dále zabývat.

Nejčastější výběr světelných zdrojů probíhá ve skupině světelných zdrojů 1 (tedy nesměrové světelné zdroje pro všeobecné použití), kde je možné nejlépe ovlivnit výběr světelných zdrojů na základě jejich aplikace a vlastností. Ostatní skupiny světelných zdrojů jsou většinou úzce svázány se svým svítidlem a předřadným přístrojem a jejich energetická účinnost je dostatečně řešena v rámci existujících nařízení.

## 4.1 Typy světelných zdrojů ze závitem E27 a E14

Klasická žárovka – Klasická žárovka je velmi známý světelný zdroj. Objevuje se v klasickém žárovkovém tvaru se závitem E27 nebo jako „svíčková“ žárovka se závitem E14. Klasické žárovky mají kvalitní světlo a vydávají typicky „teple bílé“ světlo.

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| kvalitní světlo velmi nízká cena je možné je jednoduše stmívat | krátká doba života (1000 hodin) velmi nízká účinnost vysoké provozní náklady energetická třída E a horší |

Halogenová žárovka – Halogenová žárovka pracuje na podobném principu jako klasická žárovka a stejně tak je dostupná ve stejných tvarech. Oproti klasickým žárovkám jsou účinnější (o 25-30%) a mají delší dobu života (nejčastěji 2000 hodin).

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| kvalitní světlo nízká cena přímá zaměnitelnost za klasické žárovky, identická velikost o 25-30% menší příkon dvojnásobná doba života je možné je jednoduše stmívat | vysoké provozní náklady při porovnání s kompaktními zářivkami energetická třída B-D |

Kompaktní zářivka – Kompaktní zářivky byly přímo vyvinuty jako náhrada klasických žárovek. První typy trpěly různými nedostatky (nepříjemné světlo či poblikávání), které se ale v současné době již nevyskytují. Oproti klasické žárovce mají o 60-80% vyšší účinnost a nižší spotřebu a mnohonásobně delší dobu života (6000 až 20000 hodin). U kompaktních zářivek je možné si také vybrat barvu vyzařovaného světla: teple bílá (označuje se 2700K, 2500K, 827, 825) či chladně bílá (840, 4000K). Kompaktní zářivky se vyrábějí v mnoha různých tvarech a velikostech. Pro záměnu je třeba si zkontrolovat rozměry kompaktní zářivky. Hlavní nevýhodou těchto světelných zdrojů je vyšší pořizovací cena oproti klasické žárovce, avšak vzhledem k úspoře energie a delší době života se náklady rychle vrátí.

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| různé tvary a provedení kompaktních zářivek možnost volby barvy světla o 60-80% menší příkon 6-20x delší doba života oproti klasické žárovce energetická třída A-B | oproti klasické žárovce pomalejší náběh na plný světelný výkon vyšší pořizovací cena stmívat jdou jen určené typy nutnost recyklace |

LED žárovka – Světelný zdroj na principu světelných diod s obvyklým závitem E27 či E14, tzv. LED žárovka, je relativní novinka na trhu. LED žárovky mají podobné rozměry jako klasické žárovky, nízkou spotřebu a vysokou dobu života (udává se 25 tisíc hodin, některé typy mají více). Obdobně jako u kompaktních zářivek lze zvolit barvu světla. Většina LED žárovek na trhu jsou směrové světelné zdroje, pouze menší část jsou všesměrové světelné zdroje, které mohou nahradit klasickou žárovku. Technologie LED je nová a prozatím LED žárovky mohou nahradit pouze max. 75W žárovku. Je třeba se také vyvarovat typům slibujícím náhrady za žárovku při nepřiměřeně nízkém příkonu (v praxi 60W žárovku nahrazuje cca 12W LED žárovka).

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| nízká spotřeba (cca o 80% oproti klasické žárovce) okamžitý náběh velmi často možnost stmívání možnost volby barvy světla dlouhá doba života energetická třída A | vysoká pořizovací cena stmívat lze jen určené typy náhrada max.75W žárovky díky chladiči vyšší hmotnost mnoho nerenomovaným výrobců slibující nereálné vlastnosti nutnost recyklace |

## 4.2 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků

Při formulování kritérií pro výběr světelného zdroje je potřeba především vědět, kde bude světelný zdroj svítit (závit ve svítidle, rozměry svítidla, barva světla) a jak „silně“ bude světelný zdroj svítit (nejjednodušší je uvést ekvivalent příkonu klasické žárovky, např. 55-65W pro světelný zdroj podobné klasické 60W žárovce).

Energetická třída

Z výše uvedené skupiny světelných zdrojů lze pro výběr energeticky efektivních výrobků užít dobře známý energetický štítek, který reflektuje jejich účinnost. Je tedy vhodné volit světelné zdroje v energetické třídě A. V případě, že je kvůli designovým či kvalitativním důvodům potřeba halogenová žárovka, je možné volit energetické třídy B-D (většina halogenových žárovek je ve třídě C nebo D).

Doba života

Doba života je vedle energetické třídy klíčový parametr. V případě halogenových žárovek je doba života obvykle 2000 hodin (u některých typů 3000 hodin), nicméně nelze se tímto parametrem řídit při výběru daného typu. Opačný případ nastává u kompaktních zářivek, kde se doby života liší u každého typu. U kompaktních zářivek je vhodné vybírat dlouhou dobu života (např. 15000 či 20000 hodin). U LED žárovek je také vhodné volit dlouhou dobu života (nad 15000 hodin), ovšem je třeba se vyvarovat nereálným slibům nerenomovaných výrobců (obvykle 50000 hodin a více).

Počet cyklů

Především u kompaktních zářivek je jedním z kvalitativních parametrů počet cyklů. Pro prostory, kde je vyžadováno časté spínání, je vhodné požadovat velký počet spínacích cyklů (např. nad 50 tisíc cyklů).

Teplota chromatičnosti, barva světla

Barva světla, odborně teplota chromatičnosti, není přímo kritérium spjaté s energetickými hledisky a s provozní účinností. Je nicméně vhodné toto hledisko definovat, aby nedošlo k promíchání barev jednotlivých světelných zdrojů a protože některé barevné tóny světla nemusí být vhodné pro každý prostor. Kritérium barvy světla se týká pouze kompaktních zářivek a LED žárovek. Barva světla se obvykle dělí do tří skupin:

- teple bílá, označuje se 827, 825, 2700K nebo 2500K,

- chladně bílá, označuje se 840 či 4000K,

- denní bílá, označuje se 860, 865, 6000 K, 6500K.

Další kritéria výběru

Lze najít několik dalších (především kvalitativních) kritérií, které mohou ovlivnit výběr světelných zdrojů. Jde např. o index podání barev, účiník, činitel stárnutí, startovací dobu, apod. Tyto parametry jsou nicméně již většinou zahrnuty v nařízení č.244/2009 a dotčené světelné zdroje uvedené na trh by měly splňovat základní kvalitativní požadavky. Při výběru světelných zdrojů tak není třeba dbát na tyto parametry důraz.

## 4.3 Průkazní dokumentace

Dle nařízení č.244/2009 musí být všechny nezbytné informace (energetická třída, doba života, počet cyklů i barva světla) uvedeny na balení světelného zdroje. Na balení světelného zdroje musí být rovněž uveden příkon a ekvivalentní příkon klasické žárovky. Lze tak poměrně snadno odhadnout, jak „silně“ bude světelný zdroj svítit. Většina světelných zdrojů nejsou přesné náhrady např. 60W klasické žárovky, ale mají ekvivalentní příkon o něco nižší či vyšší. Při výběru světelného zdroje je tak vhodné požadovat interval např. 55-65W.

Všechny důležité informace o světelném zdroji musí být dle nařízení č.244/2009 uvedeny na internetové stránce výrobce. Lze tak dohledat všechny důležité parametry.

## 4.4 Nejúspornější výrobky na trhu

Na stránkách Partnerství Zelená úsporám (http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz/spotrebice/) najdete konkrétní seznam žárovek a zářivek se závitem E14 a E27, členěných dle jednotlivých kategorií, které splňují požadavky na nejlepší deklarované provozní parametry z hlediska nízké spotřeby elektrické energie.

Požadavky na nejlepší deklarované parametry Programu TOP Kategorie - Partnerství Zelená úsporám na energeticky nejúspornější modely světelných zdrojů se závitem E14 a E27 dostupných na trhu v České republice jsou uvedeny v tabulce níže

Tabulka 2Požadavky na nejúspornější světelné zdroje na trhu (E27, E14)

| Žárovky a zářivky | Kompaktní zářivky: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Energetická třída | A |
|  | Životnost trubicové E27 | 20 000 hodin |
|  | Životnost ostatní | 15 000 hodin |
|  | Životnost stmívatelné | 10 000 hodin |
|  | Velmi dobré podání barev | Ra > 80 |
|  | Minimální počet cyklů (zapnout/vypnout) - trubicové E27 | 40 000 |
|  | Minimální počet cyklů pro ostatní | Informace o cyklech |
|  | Patice | E14 nebo E27 |
|  | Halogenové žárovky: |  |
|  | Energetická třída - E27 | B/C |
|  | Energetická třída - E14 | C/D |
|  | Životnost | 2 000 hodin |
|  | Patice | E14 nebo E27 |
|  | LED žárovky: |  |
|  | Životnost | 25 000 hodin |
|  | Velmi dobré podání barev | Ra > 80 |
|  | Barva světla | teple bílá |
|  | Všesměrová vyzařovací charakteristika | vyzařovací úhel > 180° |
|  | Patice | E14 nebo E27 |
|  | Minimální světelný tok | 80 lumen |

# 5 Vozidla

## 5.1 Kategorie výrobků

Na internetových stránkách Evropského projektu Topten (www.topten.eu) je k dispozici přehledná databáze automobilů běžně prodávaných v EU s nejlepšími ekologickými charakteristikami.

Na této webové stránce jsou řazeny v následujících kategoriích:

- mini (do 3,5 m)

- malá auta (3,5 – 4,0 m)

- kompaktní auta (4,0 – 4,4 m)

- střední třída (4,4 – 4,7 m)

- vyšší střední třída (4,7 – 4,9 m)

- 5-dvéřová auta (nad 4,9 m)

- 6- a vícedvéřová auta

Výběr konkrétní kategorie aut je možný na stránce www.topten.eu po kliknutí na políčko „Cars“ v levém horním sloupci stránky, kde se „rozbalí“ seznam kategorií. Po výběru konkrétní kategorie se již objeví seznam aut.

## 5.2 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků

Dle zákona o veřejných zakázkách musí zadavatelé při pořizování vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3 stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické dopady provozování vozidel. Minimální požadavky na tyto podmínky jsou popsány níže. Nicméně zadavatel může stanovit i požadavky přísnější než požaduje česká legislativa. Pro způsob stanovení těchto požadavků lze využít metodiku projektu Topten také blíže popsanou níže.

## Technické podmínky dle české legislativy

Nové znění zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., uvádí v § 46a: „V případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3), musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO2 a emise NOX, NMHC a částic. Způsob stanovení zvláštních technických podmínek stanoví prováděcí právní předpis.“

Tímto prováděcím předpisem se stala vyhláška MMR č. 162/2011 Sb. s platností od 6. 7. 2011. Vyhláška stanovuje zvláštní technické podmínky, které musí zadavatelé ve VZ uvádět a které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3).

Dle vyhlášky stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci zvláštní technické podmínky odkazem na emisní limity ve výfukových plynech EURO. Vozidlo musí splňovat alespoň emisní limity EURO uvedené v tabulce níže (dle přílohy č. 1 k vyhlášce), pokud zadavatel nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.

Zadavatel v případě dodávek vozidel kategorie N1 a M1 dále stanoví v zadávací dokumentaci maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz. Maximální spotřeba pohonných hmot v případě motorového benzínu a motorové nafty stanovená zadavatelem nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce níže (dle přílohy č. 2 k vyhlášce).

Max. spotřeba pohonných hmot neplatí pro vozidla N1 a M1 zvláštního určení  nebo vícepalivová vozidla využívající LPG, CNG, či palivo s obsahem biosložky nejméně 50 %.

Tabulka: Minimální emisní limity EURO stanovené pro kategorie vozidel N a M                        (příloha č. 1 vyhlášky č. 162/2011 Sb.)

| Kategorie vozidla | Emisní limity EURO, kterou musí vozidlo minimálně splňovat |
| --- | --- |
| Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu nákladů |  |
| N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg | EURO 5 |
| N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg | EURO 4 |
| N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg | EURO 4 |
| Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu osob |  |
| M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla | EURO 5 |
| M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg | EURO 4 |
| M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg | EURO 4 |

Tabulka: Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 a M1 (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2011 Sb.)

| Výkon motoru | Celková hmotnost vozidla | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100 km) |
| --- | --- | --- | --- |
| vozidla o výkonu do 60 kW včetně |  | 6 | 4,5 |
| vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | do 1800 kg včetně | 7 | 5 |
|  | od 1801 kg do 3000 včetně | 10 | 8 |
|  | nad 3001 kg | 11 | 9 |
| vozidla o výkonu od 81kW do 120kW včetně | do 1800 kg včetně | 7,5 | 6 |
|  | od 1801 kg do 3000 včetně | 10,5 | 9 |
|  | nad 3001 kg | 11,5 | 10 |
| vozidla o výkonu nad 121 kW |  | 12 | 11 |

## Kriteria Topten

Základem pro výběr nejlepších aut dle metodiky projektu Topen byl jejich co nejnižší dopad na životní prostředí. Přitom spotřeba paliva byla jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výběr aut na základě komplexního hodnocení dopadů na životní prostředí provozem vybraných automobilů. Čím byla spotřeba paliva nižší, tím byly relativně nižší dopady na životní prostředí, nicméně vliv měly také konkrétní emisní charakteristiky automobilů, hluk a další faktory. V praxi je pak pro úsporný provoz automobilů klíčová i správná údržba automobilu a také plynulá jízda.

Automobily jsou na stránce www.topten.eu seřazeny dle kvality na základě tzv. eco – ratingu na základě srovnání dat o vypouštěných znečišťujících látkách a hluku, kde jednotlivým kritériím byly přirazeny různé váhy:

- dopady emisí CO2 a částic – skleníkový efekt (60% váha)

- dopady dopravního hluku na lidi (20% váha)

- dopady karcinogenních látek na lidi (15% váha)

- dopady na životní prostředí (5% váha)

## 5.3 Průkazní dokumentace

## Kriteria Topten

Spolehlivé informace pro výběr nejlepších automobilů dle zvolených kritérií poskytuje webová stránka projektu Topten (http://www.topten.eu/). Lze zde nalézt následující údaje o vybraných automobilech:

| Eko-rating | Pořadí automobilů na základě komplexního hodnocení vypouštěných emisí a hluku. |
| --- | --- |
| Náklady na palivo | Vypočteny na základě spotřeby na 100 000 km a ceny benzínu 1,2 EUR/l a ceny dieselu 1,1 EUR/l. |
| Eko - hvězdičky | Na základě dopadů na životní prostředí automobilu. |
| Palivo | Typ paliva (benzín, diesel anebo zemní plyn) |
| Spotřeba paliva | Spotřeba paliva měřená na základě Nového Evropského cyklu řízení. |
| Emise CO2 | Měrná produkce emisí CO2 na kilometr. |
| Hluk | Množství hluku při řízení v decibelech - db(A). |
| Počet sedadel | Maximální možný počet sedadel. |
| Dostupnost | Dostupnost modelu v zemích EU. |

Informace o dalších automobilech lze nalézt na stránkách www.autoumweltliste.ch v Německém jazyce.

## 5.4 Nejúspornější výrobky na trhu

Na webové stránce projektu Totpen http://www.topten.eu/ jsou k dispozici informace o 10 nejlepších automobilech v každé ze sedmi kategorií automobilů.

# 6. Pneumatiky

## 6.1 Kategorie výrobků

Následující text je věnován nákupu pneumatik určených převážně pro osobní a lehčí i těžší nákladní automobily (jedná se o typy pneumatik C1, C2 a C3, kde podrobné definice jednotlivých typů jsou uvedeny v článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 661/2009).

## 6.2 Kriteria pro výběr energeticky efektivních výrobků

Kritérii pro výběr pneumatik by měly být údaje, jenž budou uváděny od listopadu 2012 na štítcích označujících pneumatiky, tj.: palivová účinnost, přilnavost na mokrém povrchu a hlučnost. Přitom palivová účinnost je kriterium, které umožní zvolit pneumatiky šetřící spotřebu paliva.

Standardní pneumatiky jsou zodpovědné za přibližně 20% spotřeby vozidla prostřednictvím valivého odporu. Snížení valivého odporu může proto významně ovlivnit palivovou účinnost pneumatik a tím spotřebu paliva. Je to proto zejména valivý odpor, který reprezentuje technologický vývoj oproti pneumatikám předchozích generací. Rozdíl ve spotřebě paliva mezi obutím pneumatikami v nejlepší a nejhorší třídě palivové účinnosti (A a G) je okolo 0,5 litru na 100 km.

## 6.3 Průkazní dokumentace

Od 1. listopadu 2012 budou povinně pneumatiky označovány podle svých vlastností podobně jako je tomu u energetických štítků domácích spotřebičů. Nařízení dává povinnost výrobcům uvádět popis uvedených tří vlastností na pneumatikách typu C1, C2 a C3, tedy určených převážně pro osobní a lehčí i těžší nákladní automobily. Od listopadu 2012 musí být tyto informace v členských státech k dispozici v prodejních místech a v „technických propagačních materiálech“, tj. v technických návodech, brožurách, letácích a katalozích (v tištěné nebo elektronické podobě nebo dostupné online).

Na štítku jsou uvedeny údaje odpovídající třem vlastnostem pneumatik: palivová účinnost, přilnavost na mokrém povrchu a hlučnost.

Pneumatiky s nejlepšími vlastnostmi budou označeny písmenem „A“, s nejhoršími pak písmenem „G“.

V levé části štítku, se nachází zařazení dané pneumatiky do třídy na základě palivové účinnosti, která indikuje vliv pneumatik na spotřebu paliva a emise CO2.

Na pravé straně štítku je uvedena třída pneumatiky dle stupnice přilnavosti za mokra, která určuje schopnost vozidla brzdit na mokru. Měření je přesně definováno evropskou vyhláškou (rychlost, charakteristika vozovky, hloubka vody, teplota apod.)

Na spodní straně štítku je uvedena třída dle hodnoty vnějšího hluku odvalování uvedena v decibelech.

## 6.4 Nejúspornější výrobky na trhu

Nejúspornější pneumatiky lze rozpoznat podle nejvyšší kategorie dle palivové účinnosti, která je uvedena na štítcích. Ty jsou k dispozici přímo na prodejních místech v technických propagačních materiálech.

# 7. Kotle a další energetická zařízení

Nejčastějším nakupovaným energetickým zařízením, u kterého se lze odvolat na oficielní požadavek týkající se energetické efektivnosti resp. účinnosti jsou kotle. Podle výkonu jsou rozděleny na velikosti od 20 kW do 200 kW sloužících pro vytápění budov a více, až do 50 MW a nad 50 MW. Formou veřejných zakázek nebo nákupů se nejčastěji budou pořizovat kotle jednak:

- pro novou výstavbu. Tam však existuje technická dokumentace, která musí být podrobena energetickému auditu a v dokumentaci je obvykle typ kotle, jeho výkon a účinnost přesně specifikována. Prověření údajů, zda se jedná o energeticky efektivní dodávku doporučujeme provést.

- náhrady za kotle, u kterých byla pravidelnou kontrolou podle zákona č. 406/2000 Sb., § 6. odst. 2, 3, a 4 zjištěno, že již z hlediska účinnosti nebo svého výkonu nevyhovují a v protokole o výsledku kontroly je doporučena výměna. Proto jako první krok doporučujeme nechat si udělat v tomto případě kontrolu kotle podle zákon č. 406/2000 Sb., § 6, odst. 2,3, a 4, které jsou doplněny prováděcími vyhláškami pro výkony kotlů do a nad 200 kW.

- Prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů (do výkonu 200 kW)

- Prováděcí vyhláška č. 349/2010 Sb., o minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla (nad 200 kW). Tato vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie

a) při výrobě tepelné energie v

1. kotlích,

2. solárních kolektorech,

b) při dodávce tepelné energie,

c) při výrobě elektřiny v

1. parním bloku,

2. fotovoltaických článcích,

d) v kombinované výrobě elektřiny a tepla v

1. soustrojí s plynovou turbínou,

2. souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“),

3. jednotce s pístovým motorem,

4. palivovém článku a

e) v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie.

Kontrolor v protokole o kontrole buď doporučí další provoz anebo navrhne výměnu kotle. V tomto případě požadovat, aby doporučil výkon kotle, jeho typ a účinnost. Tyto údaje pak na dodavateli požadovat.

Závěr: Před rozhodnutím o nákupu si nechat provést kontrolu kotle a celého otopného systému podle vyhlášky č. 276/2007 Sb., s vypracováním protokolu a uvedením doporučení pro výkon, typ a energetickou účinnost v případě jeho náhrady. Seznam k tomu certifikovaných energetických expertů je uveden na portále MPO na adrese www.mpo-enex.cz/experti/.

# 8. Klimatizační zařízení

Podobně jako pro výše uvedené kotle je základním dokumentem ze kterého se vychází zákon č. 406/2000 Sb., § 6, odst. 7, týkající se pravidelných kontrol klimatizačních systémů s výkonem nad 12 kW. Formou veřejných zakázek se nejčastěji budou pořizovat klimatizační jednotky jednak:

- pro novou výstavbu. Tam však existuje technická dokumentace, která musí být podrobena energetickému auditu a v dokumentaci je obvykle typ klimatizační jednotky specifikován s dalšími potřebnými údaji a účinnost přesně specifikován. Investor by však měl kontrolovat, zda je zvolena jednotka energeticky efektivní,

- náhrady za klimatizační jednotky, u kterých bylo pravidelnou kontrolou podle zákona č. 406/2000 Sb., § 6. odst. 7 zjištěno, že již z hlediska účinnosti nebo svého výkonu nevyhovují a v protokole o výsledku kontroly doporučena výměna. Prováděcím předpisem k výše uvedenému §6, odst. 7 je vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů

Pro veřejné nákupy z těchto informací o dokumentech orientovaných na posuzování energetické účinnosti klimatizačních systémů lze učinit závěr, že od budoucího dodavatele by měly být vyžádány objednavatelem informace o klimatizačním systému alespoň podle vyhlášky č. 277/2007 Sb., a pro naplnění normy ČSN EN 15240,  aby objednatel mohl vyhodnotit mezi jednotlivými nabídkami nejvýhodnější nabídku z hlediska energetické účinnosti.

Závěr: Před rozhodnutím o nákupu si nechat provést kontrolu klimatizačního zařízení podle vyhlášky č. 277/2007 Sb, s vypracováním protokolu a uvedením doporučení pro výkon, typ a energetickou účinnost v případě jeho náhrady. Seznam k tomu certifikovaných energetických expertů je uveden na portále MPO na adrese www.mpo-enex.cz/experti/.

# 9.Budovy

Od 1. ledna 2009 je zakotvena povinnost provádění nových budov a rozsáhlejších změn stávajících budov tak, aby měly požadovanou nízkou energetickou náročnost. Ta se dokladuje tzv. „energetickým průkazem, který se vypracovává podle vyhlášky MPO č. 148/2007 o energetické náročnosti budov. Metoda provádění energetických průkazů budov je již odborně zvládnuta a každý zájemce o koupi budovy by měl tento průkaz požadovat. K rychlému porovnání je ve vyhlášce tabulka, podle které si zájemce udělá snadno názor o energetické efektivnosti zvažované budovy. V průkazu jsou uvedeny údaje o standardizovaném užívání budovy, slouží zájemci k porovnání nákladů s budoucím provozem mezi zvažovanými budovami. Jsme si vědomi, že v případě nákupu budov nebo jejich pořízení investiční výstavbou rozhodují často jiná kriteria, ale energetický průkaz by měl být jedním z vyžadovaných důležitých dokumentů, vhodných zřetele ze strany zájemce.

Vývoj v oblasti energetické náročnosti budov se ubírá velice rychle směrem k povinné nízké energetické náročnosti veřejných budov.

Závěr: Mít k dispozici průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný podle vyhlášky č. 148/2007. Seznam certifikovaných energetických expertů oprávněných vypracovávat energetický průkaz budov je uveden na portále MPO na adrese www.mpo-enex.cz/experti/.

Vzhled průkazu energetické náročnosti budovy:

# 10. Nákup energie

Tam, kde po zavedení zákonné možnosti měnit dodavatele energie, nebyla tato možnost využita, doporučujeme jí zvážit. Příklady z praxe ukazují, že může dojít ke značným úsporám ve veřejném sektoru. Výměna dodavatele musí být učiněna uvážlivě. Pozornost doporučujeme věnovat webové stránce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) (www.eru.cz), kde je uveden postup a zdůrazněno, že nejen cena je jediným kriteriem pro rozhodnutí o změně dodavatele. Věnovat je třeba i délce závazku o odběru energie apod.

Závěr: Před změnou dodavatele se seznámit s doporučeními ERÚ, pokud jde o změnu dodavatele energie.

# 11. Nákup energetických služeb

Úspory se zaručeným výsledkem dosahují v průměru 25%, mimořádně až 70%, původních nákladů na pořízení energie.

Typickými energetickými službami jsou různé informační kampaně, provádění energetických auditů, přispívání do zvláštních fondů ze kterých jsou financovány nebo dotovány akce úspor energie, dobrovolné dohody, provozování energetického hospodářství za úplatu, provozování veřejného osvětlení, provoz budov, technický servis, atd.

Energetické služby mohou poskytovat jak dodavatelé energie, tak i podnikatelské subjekty mající k tomu potřebné odborné znalosti. Zatímco pro dodavatelé energie se zdánlivě jedná o službu, která jim snižuje množství prodané energie a tudíž i zisk, u odborných podnikatelských subjektů se může jednat o běžnou konzultantskou službu za úplatu nebo i mnohem sofistikovanější aktivity.

Nemusí to být však jenom distribuční společnosti. Známe jsou společnosti typu ESCO (ESCO – Energy Service Company) poskytující právě služby v oblasti garantovaných úspor energie.

Závěr: Služby v oblasti úspor energie se prolínají a mají různou podobu. Praktický postup pro přípravu a realizaci zakázky typu EPC doporučujeme:

1. Pomocí odborné firmy zjistit, zda je metoda EPC pro daný objekt vhodnou, kolik lze přibližně ušetřit energie a jaká zhruba bude potřebná výše investičních prostředků.

2. Podle výsledku bodu 1 rozhodnout o pokračování .

3. Při pokračování do celého procesu, vzhledem k jeho složitosti a předpokládané strannosti objednatele i dodavatele energetické služby doporučujeme najmou třetího účastníka, nezávislou odbornou poradenskou firmu, která má v oblasti úspor energie dostatečné zkušenosti

4. Připravit a uzavřít smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem.

Poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem v ČR není mnoho. Jen namátkou, vedle velkých energetických firem jako ČEZ, a.s. a Dalkia Česká republika, jsou to AB Facility a.s., ENESA a.s., Martia a.s., MVV Energie CZ a.s., Siemens, s.r.o., a Středisko pro úspory energie s.r.o. Most. Konzultační služby v oblasti energetických služeb poskytují SEVEn, o.p.s., ENVIROS, s.r.o. a DABONA, s.r.o. V případě zájmu doporučujeme obrátit se na Asociaci poskytovatelů energetických služeb (APES) www.apes.cz.

# Footnotes

Evropská unie: Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí, druhé vydání, 2011

Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 24.

Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 46.

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy ke stažení na http://www.buy-smart.info/novinky/nova-pravidla-zeleneho-nakupovani-schvalena-vladou-cr

Metodiky k Pravidlům a další související dokumenty  jsou ke stažení na  http://www.zelenenakupovani.cz

Termín „LED žárovka“ se užívá pro označení světelných zdrojů LED s integrovaným předřadným přístrojem pracující na síťové napětí a mající obvyklou patici E27

# Text boxes

Nový štítek

Celkový užitný objem prostorů označených *

(mrazící část)

Celkový užitný objem prostorů neoznačených *

(chladící část)

Úroveň emisí hluku

Třída energetické účinnosti

Výrobce a model

Původní štítek

Číslo nařízení

Roční spotřeba energie

Emise hluku

Třída energetické účinnosti

Výrobce a model

Roční spotřeba energie (založená na 280 standardních mycích cyklech ročně)

Číslo nařízení

Jmenovitá kapacita myčky

(počet sad nádobí)

Třída účinnosti sušení

Vážená roční spotřeba vody (založená na 280 standardních mycích cyklech ročně)

Původní štítek

Nový štítek

Vnější hluk odvalování

Třída palivové účinnosti

Třída přilnavosti za mokra

Třída přilnavosti za mokra